OPERAT  WODNO-PRAWNY

TEMAT  :  Operat wodno-prawny

Regulacja rowu  R-H

w  km 0+000 – 0+828

BRANŻA:  Melioracje wodne.

OBIEKT :   Rów R-H

ADRES:        Witoszów Dolny   gm.  Świdnica

pow. Świdnica  woj. Dolnośląskie

INWESTOR: Gmina  Świdnica

ul. Głowackiego 4

58-100 Świdnica

| / pieczęć nagłówkowa / | NAZWISKO I IMIĘ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Sprawdzający | mgr inż. Wojciech Kaźmierowski upr. UAN.VI-f/3/26/87 ANF 2/9/83 mgr inż. Zbigniew Adamus upr. UAN VI-f/3/16/90 | czerwiec 2007 r czerwiec 2007 r |  |

SPIS   TREŚCI

- DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Materiały wyjściowe

1.3. Zakres opracowania

1.4. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

2. CEL REGULACJI  I BUDOWY  URZADZEŃ .

3. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW WODNYCH

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU

ODDZIAŁYWANIA  URZADZEŃ  WODNYCH

5. OBOWIĄZKI  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE

6. CHARAKTERYSTYKA  WÓD  OBJĘRTYCH POZWOLENIEM

WODNOPRAWNYM

7. PRZEPŁYWY MIARODAJNE I KONTROLNE

8. PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE PRZEWIDZIANYCH  DO WYKONANIA

URZĄDZEŃ  WODNYCH.

8.1  Regulacja rowu

8.2. Stopnie redukcyjne,

  - Budowle komunikacyjne

9.  WPŁYW   INWESTYCJI   NA  ŚRODOWISKO .

10. ZAKRES  WNIOSKOWANYCH  UPRAWNIEŃ

11.OPIS  W JĘZYKU  NIETECHNICZNYM

12 INSTRUKCJA  GOSPODAROWANIA  WODĄ.

13 STRONY   ZAINTERESOWANE

14.DECYZJE ,UZGODNIENIA

Spis rysunków :

# Rys. nr 1      Plan poglądowy 1:25000

Rys. nr 2      Plan realizacyjny 1:1000

Rys. nr 3      Plan katastralny 1:5000 ( 3 egz.)

Rys. nr 4      Profil podłużny rowu 1:100/1000,

Rys. nr 5.     Most w km 0+070 rowu R-H  1:25,

Rys. nr 6      Przekroje regulacyjne  1:20

Rys. nr 7      Stopień kamienno-betonowy w km 0+080   1:25

Rys. nr 8      Stopień  siatkowo-kamienny w km 0+595     1:20

Rys. nr 9      Przepust skrzynkowy  1:50 ,1:25

1.0 DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

Operat wodno-prawny na „Regulację rowu  R-H wraz z budowlami komunikacyjnymi w m. Witoszów Dolny ” opracowano na zlecenie  Urzędu Gminy w Świdnicy na podstawie umowy nr ZRI/FS/3/04/2007  z dnia 30.04.2007 roku  zawartej pomiędzy Projektantem a w/w Inwestorem .

1.2. Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania operatu wodno-prawnego jest PBW regulacji  rowu   R-H  w m. Witoszów Dolny oraz materiały geodezyjne do projektu.

1.3. Zakres opracowania

Operat wodno-prawny swym zakresem obejmuje odcinek rowu R-H  w obrębie wsi Witoszów Dolny  od km 0+000- 0+828  to jest o długości 828 m.

W skład projektu będącego podstawą opracowania operatu wodno-prawnego wchodzą :

- regulacja rowu  R-H  na odcinku jak wyżej,

- stopnie o wysokości spadu H=0,40 m -szt 1 , H=0,50 m – szt 1

- przepusty ramowe drogowe szt 5

1.4. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia jest Urząd Gminy w Świdnicy

ul. Głowackiego 4  58-100 Świdnica.

2. CEL REGULACJI  I BUDOWY  URZADZEŃ .

Zakres i sposób regulacji na przedmiotowym odcinku podyktowany został zadaniom jakim winno spełniać koryto rowu  a także warunkom umożliwiającym eksploatację.

Podstawowymi zadaniami prowadzonej regulacji rowu R-H   jest :

- przystosowanie koryta rowu  do przeprowadzenia przepływów powodziowych  a tym samym ochronę mieszkańców przed w/w wodami,

- zahamowanie erozji koryta  przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonaniu ubezpieczeń,

- zapewnienie trwałości i stałości  przekroju poprzecznego,

Rozwiązanie powyższych  zadań projektuje się poprzez :

- regulację spadku podłużnego rowu  przez zastosowanie stopni,

- zmianę trasy rowu  na odcinkach o zbyt ostrych łukach,

- zabudowę przekroju poprzecznego koryta zapewniającą trwałość i dogodną konserwację,

Pozwolenie wodno-prawne  dotyczy :

- regulacji rowu w km 0+000 – 0+828

- budowy stopni : w km   0+080 oraz 0+595

- odbudowę 6 przepustów  w tym 5 w ciągu dróg gminnych

3. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW WODNYCH

Dla projektowanych budowli regulacyjnych urządzenia pomiarowe oraz znaki wodne nie są wymagane.

4. STAN  PRAWNY  NIERUCHOMOŚCI  USYTUOWANYCH  W  ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA  URZĄDZEŃ  WODNYCH

Projektowane urządzenia poza okresem realizacji prac nie spowodują ujemnego wpływu na tereny przyległe.

W związku z projektowaną regulacją rowu  zaistnieje konieczność przejęcia części przyle-głych gruntów jako wywłaszczenie stałe  ( wykup pod nowe koryto rowu ).  Oprócz wywła-szczenia stałego przewiduje się zajęcie  czasowe dla celów komunikacji ruchu maszyn i sprzętu oraz składowania materiałów. Na zajętych czasowo terenach wykonana będzie rekultywacja mająca na celu przywrócenie ich do stanu użytkowania pierwotnego.

Zagadnienia wywłaszczenia stałego oraz czasowego zostały ujęte szczegółowo we wstępnym

Operacie wywłaszczeniowym, stanowiącym odrębny załącznik PBW regulacji.

Poniżej zamieszcza się wykaz właścicieli wraz z numerami działek których grunty  sąsiadują

z korytem rowu  to jest będą podlegać czasowemu bądź trwałemu zajęciu pod regulację .

| Lp | Nr działki | Powierz- chnia | Właściciel | Adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 956 Dr 3396D | 5,97 | Skarb Państwa | Zarząd Powiatu w Świdnicy Udział 1/1 |
| 2 | 966 | 0,02 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 3 | 965/2 | 0,01 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 4 | 967 | 0,30 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 5 | 968 | 0,07 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 6 | 969 |  | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 7 | 970 | 0,20 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 8 | 971 | 0,05 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 9 | 70/2 | 0,07 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 10 | 1177 Rów RH | 0,01 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 11 | 1137 Rów RH | 0,05 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 12 | 1136 Rów RH | 0,16 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy 58-100 Świdnica Ul. B.Głowackiego 4 |
| 13 | 764 | 0,11 | Wojewoda Zdzisław U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
|  |  |  | Wojewoda Wiesław U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
| 14 | 765/3 | 0,0052 | Wojewoda Zdzisław U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
|  |  |  | Wojewoda Wiesław U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
| 15 | 765/4 | 0,06 | Wojewoda Zdzisław U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
|  |  |  | Wojewoda Wiesław U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
| 16 | 97 | 0,72 | Filipiak Franciszek | 58-100 Witoszów Dolny |
| 17 | 96 | 0,05 | Myszk Ewa Myszk Tadeusz | 58-100 Świdnica ul. Jałowcowa 8 m 4 |
| 18 | 95/4 | 0,25 | Myszk Ewa Myszk Tadeusz | 58-100 Świdnica ul. Jałowcowa 8 m 4 |
| 19 | 95/3 | 0,17 | Myszk Ewa Myszk Tadeusz | 58-100 Świdnica ul. Jałowcowa 8 m 4 |
| 20 | 93 | 0,07 | Fabis Józef U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
|  |  |  | Zielińska Wiesława | 58-100 Witoszów Dolny 109 |
| 21 | 94 | 0,41 | Stachyra Zbigniew | 58-100 Witoszów Dolny 110 |
| 22 | 92 | 0,12 | Żmija Artur | 58-100 Witoszów Dolny 108 |
| 23 | 55 | 2,28 | Zabuska Aniela | 58-100 Witoszów Dolny |
| 24 | 91 | 0,30 | Turkiewicz Maria Turkiewicz Artur Udz. 1/8 | 58-100 Witoszów Dolny 107 58-100 Świdnica 1 Maja 9 m 1 |
|  |  |  | Okrąglicka Danuta Udz. 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
|  |  |  | Rydza Stanisława Udz. 1/4 | 58-100 Witoszów Dolny 107 |
|  |  |  | Rydza Ryszard Udz. 1/8 | 58-100 Witoszów Dolny 107 |
| 25 | 90 | 0,26 | Rydza Ryszard Rydza Stanisława | 58-100 Witoszów Dolny 107 |
| 26 | 87 | 0,04 | Fryczyńska Zofia U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny 105 |
|  |  |  | Zabuska Aniela U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
| 27 | 81 | 0,6 | Fryczyńska Zofia U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny 105 |
|  |  |  | Zabuska Aniela U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
| 28 | 82 | 0,04 | Zabuska Aniela | 58-100 Witoszów Dolny |
| 29 | 83 | 0,25 | Zabuska Aniela | 58-100 Witoszów Dolny |
| 30 | 84 | 0,01 | Fryczyńska Zofia U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny 105 |
|  |  |  | Zabuska Aniela U 1/2 | 58-100 Witoszów Dolny |
| 31 | 85 | 0,14 | Fryczyński Krzysztof | 58-100 Witoszów Dolny |
| 32 | 78 | 0,20 | Kozioł Teresa Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 33 | 79 | 0,12 | Kozioł Teresa Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 34 | 76/1 | 0,05 | Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 35 | 76/2 | 0,03 | Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 36 | 77/1 | 0,13 | Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 37 | 77/2 | 0,05 | Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 38 | 74 | 0,09 | Kozioł Teresa Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 39 | 75 | 0,16 | Gniadek Teresa | 58-100 Witoszów Dolny |
| 40 | 73/2 | 0,30 | Matuszczyk Jerzy | 58-100 Witoszów Dolny 102 |
| 41 | 71 | 0,32 | Załęski Ryszard Załęska Genowefa | 58-100 Witoszów Dolny 101a |
| 42 | 62 | 1,48 | Kondzior Adam | 58-100 Świdnica Ul. Kilińskiego Jana 45 m 2 |
| 43 | 63 | 1,53 | Mech Dariusz Mech Helena | 58-100 Świdnica Ul. Gen. Józefa Bema 20 m 6 |
| 44 | 64 | 2,26 | Kozioł Teresa Kozioł Janusz | 58-100 Witoszów Dolny 103a |
| 45 | 70/4 | 0,09 | Kaim Halina | 58-100 Witoszów Dolny 101 |
| 46 | 67 | 0,06 | Mazur Halina | 58-100 Witoszów Dolny 100 |
| 47 | 66 | 0,38 | Mazur Halina | 58-100 Witoszów Dolny 100 |
| 48 | 65/1 | 0,16 | Mazur Halina | 58-100 Witoszów Dolny 100 |
| 49 | 65/2 | 1,06 | Załęska Genowefa | 58-100 Witoszów Dolny 101a |
| 50 | 163 | 0,42 | Załęski Ryszarg Załęska Genowefa | 58-100 Witoszów Dolny 101a Udział 1/1 |

5. OBOWIĄZKI  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE

Urząd Gminy Świdnica  jest jednostką ubiegająca się o pozwolenie i zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowań za  straty powstałe w czasie wykonywania projektowanych urządzeń i odbudowywanego  koryta rowu.

Tereny  właścicieli indywidualnych zajęte pod trasę regulacyjną  rowu  przewidziano do wywłaszczenia w trybie postępowania o wywłaszczeniu. Dla terenów zajętych czasowo prze-widuje się wypłatę odszkodowań i przywrócenie ich do stanu pierwotnego użytkowania.

Odszkodowaniu podlegają ponadto wszelkie szkody w uprawach wyrządzone w trakcie wy-konywania robót.

Administrator rowu  R-H  ma obowiązek do utrzymania i konserwacji rowu  i budowli po wykonaniu robót.

6. CHARAKTERYSTYKA  WÓD  OBJĘTYCH POZWOLENIEM  WODNO-PRAWNYM

Administracyjnie odcinek rowu   objęty regulacją położony jest we  wsi Witoszów Dolny  gm. Świdnica  powiat Świdnica .

Hydrograficznie rów  leży w  obszarze hydrograficznym rzeki Bystrzycy. Rów jest lewobrzeżnym dopływem Witoszowskiego Potoku  do którego wpada poniżej mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej relacji Witoszów Dolny-Świdnica ( rejon budynku nr 90 w Witoszowie Dolnym  ).

Rów którego to koryto przewidziane jest do regulacji  według ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych DZMiUW we Wrocławiu Oddział w Świdnicy stanowi rów melioracyjny o symbolu  R-H .Łączna długość rowu wynosi ponad 4,2 km  Źródliska rowu znajdują się w Pogorzale  na wysokości ca 480 m. npm ,natomiast ujście do potoku Witoszowskiego na terenie m. Witoszów Dolny następuje na rzędnej  ca 280,60 m npm. Rów   R-H we wsi Witoszów Dolny  tj. m. objętej opracowaniem ma stosunkowo duże spadki podłużne wynoszące ca 20 ‰ .Powyższe sprzyja koncentracji i szybkiemu spływowi wód przez wieś co w tym przypadku  powoduje wylewy i zniszczenia w dobytku ludności tam zamieszkującej. Przyczyną występowania wód z koryta są przede wszystkim punktowe zatory na które składają się :

- niewłaściwe parametry poprzeczne koryta ( zbyt małe głębokości oraz szerokości ).

- zbyt małe średnice przepustów i mostków na rowie ( 80 i 100 cm),

#### Zestawienie zbiorcze przepływów wód wielkich w km 0+000 rowu R-H

| p % | C.U.G.W | Spływów jednostk . | Wołoszyna | Przepływ uśredniony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 18,94 | 17,39 | - | 18,15 |
| 0,5 | 12,25 | 11,61 | - | 11,93 |
| 1,0 | 9,98 | 9,49 | 10,77 | 10,08 |
| 2,0 | 7,67 | 7,45 | 7,52 | 7,54 |
| 5,0 | 4,94 | 5,03 | 3,97 | 4,65 |
| 10,0 | 3,17 | 3,38 | 3,54 | 3,36 |
| 20,0 | - | - | 2,47 | 2,47 |
| 50 | - | - | 1,61 | 1,61 |

Po przeanalizowaniu wielkości w/w przepływów do wymiarowania koryta rowu oraz budowli komunikacyjnych przyjęto przepływy  uśrednione wyliczone jako średnia arytmetyczna z metody CUGW ,spływów jednostkowych oraz Wołoszyna.

### 7.0 PRZEPŁYWY MIARODAJNE I KONTROLNE

Zgodnie z  obwiązującymi przepisami tereny wsi Witoszów Dolny  winny być chronione na :

- tereny zabudowane na przepływ wielkiej wody o prawdopodobieństwie pojawienia się p=1% ( raz na 100 lat ),

- otwory przepustów pod drogami gminnymi i pod dojazdami do posesji p=2%( raz na 50 lat ),

- otwory przepustów pod drogami powiatowymi p=1% ( raz na 100 lat ).

Poniżej w tabeli zamieszczono wyniki obliczeń hydraulicznych istniejących budowli na rowie R-H  przy obecnych spadkach :

|  |  |  | Rów R-H km 0+000 - 0+750 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr przekroju | Parametr budowli | F | U | Rh2/3 | n | I | v | Q |
|  | ( m ) | (m2) | ( m ) |  |  |  | ( m/s ) | ( m3/s ) |
| P-2 | 1,30x1,10 | 1,43 | 3,500 | 0,550 | 0,015 | 0,0228 | 5,54 | 7,93 |
| P-5 | łupina | 2,50 | 11,000 | 0,372 | 0,017 | 0,0218 | 3,23 | 8,07 |
| P-7 | 1,67 x 0,90 | 1,88 | 3,790 | 0,627 | 0,017 | 0,0160 | 4,67 | 8,77 |
| P-8 P-9 | Ø 1,0 | 0,785 | 3,140 | 0,397 | 0,015 | 0,0166 | 3,41 | 2,67 |
| P-11 P-12 | Ø 0,80 | 0,502 | 2,512 | 0,342 | 0,015 | 0,010 | 2,28 | 1,14 |
| P-13 P-14 | 1,60 x 1,30 | 2,08 | 4,200 | 0,626 | 0,017 | 0,0169 | 4,78 | 9,95 |
| P-17 | łupina | 0,600 | 5,500 | 0,228 | 0,017 | 0,0285 | 2,26 | 1,36 |
| P-19 P-20 | 2x Ø 1,0 | 1,570 | 6,280 | 0,397 | 0,015 | 0,040 | 5,29 | 8,31 |
| P-21 | Ø 0,80 | 0,502 | 2,510 | 0,342 | 0,015 | 0,0168 | 2,95 | 1,48 |
| P-23 | Ø 1,00 | 0,785 | 3,140 | 0,397 | 0,015 | 0,0310 | 4,66 | 3,66 |
| P-25 | Ø 1,00 | 0,785 | 3,140 | 0,397 | 0,015 | 0,0518 | 6,02 | 4,73 |
| P-29 | Ø 0,60 | 0,282 | 1,880 | 0,283 | 0,015 | 0,0208 | 2,72 | 0,76 |

Wnioski

Z pośród wszystkich budowli komunikacyjnych na rozpatrywanym odcinku żadna z nich w chwili obecnej nie przepuszcza wód  wielkich o zadanym  prawdopodobieństwie wystąpienia Większość z nich z uwagi na zły stan techniczny lub kąt usytuowania w stosunku do osi rowu  bądź przepustowość musi zostać  rozebrane.

Biorąc pod uwagę w/w czynniki  z pośród wyszczególnionych obiektów komunikacyjnych  rozbiórki wymaga 10 szt budowli  - pozostawia się budowle zlokalizowane w przekrojach P-4-P-5 ( most w ciągu drogi powiatowej ) oraz most w przekroju P-7 .

8. PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE PRZEWIDZIANYCH  DO WYKONANIA URZĄDZEŃ  WODNYCH.

8.1 Regulacja rowu

Regulacja koryta rowu R-H obejmuje odcinek 828 mb we wsi Witoszów Dolny.

W ramach regulacji projektowane są :

- budowa stopni : w km   0+080 oraz 0+595

- przebudowę 5 szt przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych ,

Główne parametry koryta rowu :

a/ szerokość w dnie b= 1,8 m. , b=1,5 m. ,b=0,8 m. oraz b=0,6 m

b/ nachylenie skarp ziemnych 1:m = 1:1,5  , murów oporowych 5:1

c/ spadek podłużny niwelety dna J=  od 5 do 33 %o

d/ średnia głębokość koryta h= 1,2 m,

e/ promienie łuków trasy regulacyjnej R= od 5 do 32  m

f/ umocnienie koryta ;

- km 0+000-0+064

Przekrój żłobu kamiennego z umocnieniem dna i skarp kamieniem na zaprawie cementowej. Szerokość regulacyjna b=1,8  m. Skarpy umocnione murami o parametrach ; szerokość górą 0,5 m , nachyleniu  ściany odwodnej  5:1 i średniej wysokości 150-220 cm .Fundament wykonany jako mur kamienny  gr.  60 cm., szerokości 110 cm. Na odcinku gdzie mur przylega do drogi  wymiary fundamentu wynoszą 80 x 130 cm.   Dno ubezpieczone zostanie okładziną kamienną gr 20 cm na podkładzie z betonu B-20  gr. 20 cm . Dno od muru oddylatowane zostanie dwoma warstwami papy na lepiku. Za ścianami murów wykonać podłużną  zasypkę filtracyjną o wym. poprzecznym 30 x 30 cm która wody z zamurza odprowadzać będzie poprzez sączki ceramiczne śr. 10 cm do rowu. Sączki układać w dwóch rzędach na przemian   w odległości co 2 mb. Parametry muru i jego odwodnienia tj. filtru odwrotnego oraz sączków podano na rysunkach przekrój regulacyjny. Łączna długość w/w ubezpieczenia  L= 64 mb.

- km 0+064 – 0+262

Przekrój żłobu kamiennego z umocnieniem dna i skarp kamieniem na zaprawie cementowej. Szerokość regulacyjna b=1,5  m. Skarpy umocnione murami o parametrach ; szerokość górą 0,5 m , nachyleniu  ściany odwodnej  5:1 i średniej wysokości 150 cm .Fundament wykonany jako mur kamienny  gr.  60 cm., szerokości 110 cm.   Dno ubezpieczone zostanie okładziną kamienną gr 20 cm na podkładzie z betonu B-20  gr. 20 cm . Dno od muru oddylatowane zostanie dwoma warstwami papy na lepiku. Za ścianami murów wykonać podłużną  zasypkę filtracyjną o wym. poprzecznym 30 x 30 cm która wody z zamurza odprowadzać będzie poprzez sączki ceramiczne śr. 10 cm do rowu. Sączki układać w dwóch rzędach na przemian   w odległości co 2 mb. Długość w/w ubezpieczenia 198 mb.

W miejscach gdzie mury oporowe stykają się z drogami gminnymi bądź miejscami ogólnie dostępnymi na murach oporowych  przewidziano wykonać  bariery  ochronne stalowe z słupek z dwuteownika 80 mm , pochwyt rura stalowa śr. 83/3,5 mm  przeciąg  rura śr.30/3 mm.

- Km 0+269-0+454

przekrój trapezowy  o szerokości dna 0,8 m. , umocnienie  dna i skarpy   pasem  1,0 m. płytami betonowymi ażurowymi o wym. w dnie 80 x100 x 10 cm a na skarpach 100 x 50 x 10 cm, powyżej płyt skarpy obsiać  mieszanką traw. Płyty na skarpie zakotwić poprzez  ich przybicie palikami śr. 4 cm L=70 cm ( 2 szt na płytę ) .Płyty w dnie i na skarpach ułożyć  na podsypce z pospółki gr. 10 cm. Łączna długość w/w ubezpieczenia 185 mb.

- Km 0+454 – 0+680

przekrój trapezowy  o szerokości dna 0,60 m. , umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową średnicy 15 cm  powyżej pasem darniny szerokości 100 cm .Kiszkę faszynową zakotwić poprzez jej przybicie palikami średnicy 4 cm dł. L=70 cm w rozstawie co 1,0 m. Powyżej ubezpieczenia skarpy darniną przewidziano ich obsiew mieszankami traw.

Łączna długość w/w ubezpieczenia 226 mb.

- Km  0+686- 0+828

Na w/w odcinku rowu przejęto jego konserwację poprzez : wykoszenie porostów traw, odmulenie warstwą śr. 20 cm przy szerokości dna 60 cm.

Długość w/w odcinka 142 mb.

Wydatki poszczególnych otwartych odcinków  rowu R-H wyniosą po regulacji :

| Kilometr | h | a | n-m | m.-s | b | F | U | n | J | v | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / m./ | / m. / |  |  | / m. / | / m2 / | / m. / |  | %o | (m./s) | /m3/s/ |
| 0+000-0+064 | 1,70 | 1,80 | 0,2 | 0,2 | 2,48 | 3,64 | 5,27 | 0,017 | 0,005 | 3,3 | 11,83 |
| 0+000-0+064 | 2,20 | 1,80 | 0,2 | 0,2 | 2,68 | 4,93 | 6,29 | 0,017 | 0,005 | 3,5 | 17,43 |
| 0+075-0+150 | 1,40 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 2,06 | 2,49 | 4,36 | 0,017 | 0,021 | 5,9 | 14,65 |
| 0+158-0+262 | 1,60 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 2,14 | 2,91 | 4,76 | 0,017 | 0,013 | 4,8 | 14,07 |
| 0+269-0+345 | 1,20 | 0,80 | 1,5 | 1,5 | 4,4 | 3,12 | 5,13 | 0,022 | 0,013 | 3,7 | 11,62 |
| 0+352-0+454 | 1,30 | 0,80 | 1,5 | 1,5 | 4,7 | 3,58 | 5,49 | 0,022 | 0,013 | 3,9 | 13,93 |
| 0+352-0+454 | 1,30 | 0,80 | 1,5 | 1,5 | 4,7 | 3,58 | 5,49 | 0,022 | 0,019 | 4,7 | 16,84 |
| 0+460-0+680 | 1,30 | 0,60 | 1,25 | 1,25 | 3,85 | 2,89 | 4,76 | 0,025 | 0,0135 | 3,3 | 9,64 |
| 0+460-0+680 | 1,30 | 0,60 | 1,25 | 1,25 | 3,85 | 2,89 | 4,76 | 0,025 | 0,033 | 5,2 | 15,08 |

8.2 Stopnie redukcyjne.

Projektowane stopnie pełnić będą rolę redukcji spadku , stabilizacji dna rowu jak i stworzą możliwość pogłębienia dna w poniżej występującej  sieci wodno-kanalizacyjnej .

Parametry stopni:

w  km   0+080

a/ spad h=0,40 m,

b/ rzędna korony stopnia 281,40  m. npm rzędna dna wypadu 281,00 m. npm.

c/ światło b= 1,50 m,

d/  stopień konstrukcji betonowo-kamiennej wyposażony w nieckę spadową głebokości 25 cm

i długości 3,0 m

Przegrodę stopnia stanowić będzie ściana betonowa gr. 40 cm wylana z betonu B-25.Stanowisko dolne i górne stopnia wykonć z bruku gr. 20 cm ułożonego na podkładzie z betonu B-20 grubości 20 cm. Dno i przegrodę betonową stopnia od ścian bocznych wykonanych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej odizolować dylatacją poprzez ułożenie dwóch warstw papy na lepiku.

Szczegóły konstrukcyjne stopnia przedstawiono na rysunku nr 7

w km 0+595

a/ spad h=0,5 m,

b/ rzędna korony stopnia 290,30 m. npm, rzędna dolnego stanowiska 289,80 m. npm.

c/ światło b= 0,60 m,

d/ stopień konstrukcji drewniano-siatkowo-kamiennej.

Przegrodę stopnia stanowić będą krawędziaki drewniane 25x25 cm stężone ze sobą kotwami stalowymi średnicy 16 mm. Ponur i poszur stopnia ubezpieczony zostanie materacami siatkowo-kamiennymi 30x100x200 cm. Materace ułożone zostaną w dnie rowu oraz na skarpach pasem 100 cm. Wielkość ubezpieczenia ponuru-stanowiska górnego na dł. 4,0 m , poszuru-stanowiska dolnego 6,0 m. Materace na stanowisku dolnym ułożyć w ten sposób by poniżej progu stopnia utworzyć poduszkę wodną gr. ca 10 cm.

Szczegóły konstrukcyjne stopnia przedstawiono na załączonym rysunku stopnia nr 8

  - Budowle komunikacyjne

Przepusty

Celem umożliwienia komunikacji przez rów w miejscach istniejących budowli komunikacyjnych-przepustów w ciągu dróg gminnych  przewidziano ich przebudowę polegającą przede wszystkim na powiększeniu ich światła.

Do potrzeb w/w projektu regulacji rowu zastosowane zostaną przepusty zamknięte  skrzyn-kowe opracowane wg. katalogu Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Sp z o.o Transprojekt Warszawa. Jako prefabrykat podstawowy przyjęto przepust skrzynkowy

o wymiarze B=200 cm x H=200 cm który na zamówienie zostanie „obniżony ” do wysokości H=125 cm.

Wszystkim przepustom przejazdowym nadano światło poziome  B=200 cm i pionowe 125 cm. Spadek  dna przepustów  zgodny ze spadkiem dna rowu na danym odcinku rowu .

Przepusty zostaną wykonane jako konstrukcja skrzynkowa o wym. 200 x150 x99 cm  ułożona na fundamencie z betonu B-10 gr 20 cm.

Na ułożonym prefabrykacie betonowym przepustu wykonana  zostanie płyta betonowa z B-30 gr. 13 cm dozbrojona  krzyżowo stalą śr. 10 mm .Na tak wylanej płycie wykonana zostanie izolacja z papy aluminiowej na której wylana zostanie warstwa betonu wyrównawczego z B-25 gr 5 cm stanowiąca podłoże pod nawierzchnie asfaltową gr 4 cm.

Lokalizację przepustów na rowie przedstawiono w poniższym zestawieniu :

| Lp | Odcinek rowu od .. do .. | Rzędna wlotu stanowiska górnego | Rzędna wylotu- stanowiska dolnego | Długość przepustu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+150-0+157 | 282,98 | 282,90 | 7,0 |
| 2 | 0+263-0+270 | 284,52 | 284,45 | 7,0 |
| 3 | 0+345-0+352 | 285,67 | 285,57 | 7,0 |
| 4 | 0+454-0+460 | 287,47 | 287,37 | 6,0 |
| 5 | 0+680-0+686 | 289,53 | 289,45 | 6,0 |
| 6 | 0+680-0+686 | 292,72 | 292,60 | 6,0 |
|  | Razem : |  |  | 39,0 mb |

Przepusty wyposażone zostaną w bariery ochronne typu osiedlowego wykonane z płaskowników 50x10 mm oraz 80 x 12 mm.

Zestawienie wydatków przepływu przepustów dla napełnienia H=1,0 m. i H=1,25 m.  w zależności od spadku dna przedstawiono w poniższym zestawieniu :

| Kilometr | h | a | b | F | U | Rh2/3 | n | 1/n | J | v | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / m./ | / m. / | / m. / | / m2 / | / m. / |  |  |  | %o | (m./s) | /m3/s/ |
| 0+150-0+157 | 1,00 | 2,00 | 2,0 | 2,00 | 4,00 | 0,630 | 0,015 | 66,67 | 0,0137 | 4,9 | 9,84 |
|  | 1,25 | 2,00 | 2,0 | 2,50 | 4,50 | 0,676 | 0,015 | 66,67 | 0,0137 | 5,3 | 13,19 |
| 0+262-0+269 | 1,00 | 2,00 | 2,0 | 2,00 | 4,00 | 0,630 | 0,015 | 66,67 | 0,0137 | 4,9 | 9,84 |
|  | 1,25 | 2,00 | 2,0 | 2,50 | 4,50 | 0,676 | 0,015 | 66,67 | 0,0137 | 5,3 | 13,19 |
| 0+345-0+352 | 1,00 | 2,00 | 2,0 | 2,00 | 4,00 | 0,630 | 0,015 | 66,67 | 0,0137 | 4,9 | 9,84 |
|  | 1,25 | 2,00 | 2,0 | 2,50 | 4,50 | 0,676 | 0,015 | 66,67 | 0,0137 | 5,3 | 13,19 |
| 0+454-0+460 | 1,00 | 2,00 | 2,0 | 2,00 | 4,00 | 0,630 | 0,015 | 66,67 | 0,0198 | 5,9 | 11,82 |
|  | 1,25 | 2,00 | 2,0 | 2,50 | 4,50 | 0,676 | 0,015 | 66,67 | 0,0198 | 6,3 | 15,86 |
| 0+569-0+575 | 1,00 | 2,00 | 2,0 | 2,00 | 4,00 | 0,630 | 0,015 | 66,67 | 0,0135 | 4,9 | 9,76 |
|  | 1,25 | 2,00 | 2,0 | 2,50 | 4,50 | 0,676 | 0,015 | 66,67 | 0,0135 | 5,2 | 13,09 |
| 0+569-0+575 | 1,00 | 2,00 | 2,0 | 2,00 | 4,00 | 0,630 | 0,015 | 66,67 | 0,0192 | 5,8 | 11,64 |
|  | 1,25 | 2,00 | 2,0 | 2,50 | 4,50 | 0,676 | 0,015 | 66,67 | 0,0192 | 6,2 | 15,61 |

Przekrój poprzeczny dobranych przepustów w sposób bezpieczny przepuszcza wodę o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2 % wynoszącą Q=7,54 m3/s

# Rysunek ogólny  przepustu przedstawiono na rys. nr 9

9. WPŁYW   INWESTYCJI   NA  ŚRODOWISKO .

1.Projektowana regulacja rowu  wraz z przebudową przepustów  poza okresem realizacji nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko

2.Regulacja oraz przebudowa koryta przyczyni się do bezpiecznego przeprowadzenia przepływów powodziowych tj. zapewnienia ochrony  p.powodziowej terenów przybrzeżnych,

3.Wykonane roboty zahamują erozję koryta przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonanie zabezpieczeń co przyczyni się do uratowania szeregu drzew porastających na podmytych brzegach meandrującego koryta.

4.Projektowany zakres prac stworzy  możliwości –warunki do prowadzenia właściwej eksploatacji koryta przez jego administratora.

10. ZAKRES  WNIOSKOWANYCH  UPRAWNIEŃ .

Wnioskuje się udzielić pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Urzędu Gminy w Świdnicy  na :

A. Regulację rowu R-H  w km 0+ 000- 0+828  zgodnie z rozwiązaniami projektowymi to jest w km 0+000-0+064 wykonania  żłobu kamiennego z umocnieniem dna i skarp kamieniem na zaprawie cementowej. Szerokość regulacyjna b=1,8  m., dno ubezpieczone zostanie brukiem kamiennym gr 20 cm na podkładzie z betonu gr 20 cm.

Łączna długość w/w ubezpieczenia  L= 64 mb.

- Km  0+064 – 0+262 wykonania  żłobu kamiennego z umocnieniem dna i skarp kamieniem na zaprawie cementowej. Szerokość regulacyjna b=1,5  m., dno ubezpieczone zostanie brukiem kamiennym gr 20 cm na podkładzie z betonu gr 20 cm.

Długość w/w ubezpieczenia 198 mb.

- Km 0+269-0+454  koryto o przekroju  trapezowy  o szerokości dna 0,8 m. , umocnienie  dna i skarpy   pasem  1,0 m. płytami betonowymi ażurowymi  powyżej płyt skarpy obsiać  mieszanką traw. Łączna długość w/w ubezpieczenia 185 mb.

- Km 0+454 – 0+680  koryto o przekrój trapezowy  o szerokości dna 0,60 m. , umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową średnicy 15 cm  powyżej pasem darniny szerokości 100 cm  Łączna długość w/w ubezpieczenia 226 mb.

B.Wykonanie budowli  na rowie :

-stopnia betonowo-kamiennego  w km 0+080 o wysokości spadu H=0,40  m. rzędna korony stopnia 281,40  m. npm rzędna dna wypadu 281,00 m. npm.  ,światło b= 1,50 m,

-stopnia siatkowo-kamiennego  w km 0+595 o wysokości spadu H=0,5 m, rzędna korony stopnia 290,30 m. npm, rzędna dolnego stanowiska 289,80 m. npm. , światło b= 0,60 m,

C Wykonanie budowli komunikacyjnych na rowie – przepustów skrzynkowych  o świetle  poziomym B=200 cm i pionowym H=125 cm i spadku dna  zgodnym ze spadkiem rowu tj.

| Lp | Odcinek rowu od .. do .. | Długość przepustu | Spadek dna przepustu w ‰ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+150-0+157 | 7,0 | 13,7 |
| 2 | 0+263-0+270 | 7,0 | 13,7 |
| 3 | 0+345-0+352 | 7,0 | 13,7 |
| 4 | 0+454-0+460 | 6,0 | 19,8 |
| 5 | 0+569-0+575 | 6,0 | 13,5 |
| 6 | 0+680-0+686 | 6,0 | 19,2 |
|  | Razem : | 39,0 mb | - |

11.OPIS  W JĘZYKU  NIETECHNICZNYM

Wykonanie robót regulacyjnych na rowie  R-H  w m. Witoszów Dolny   gm. Świdnica polegać będzie na pogłębieniu dna rowu , poszerzeniu dna do szerokości  1,8 , 1,5 ,0,8 i 0,6 m

W ramach prac regulacyjnych w rejonie zabudowań koryto rowu  zostanie umocnione –brzegi  murami kamiennymi na zaprawie cementowej natomiast dno  płytami , brukiem kamiennym  ułożonym na warstwie betonu. Poza terenem zabudowany skarpy zostaną złagodzone do nachylenia 1:1,5 .

Dla złagodzenia trasy i przepuszczenia wód powodziowych koryto na niektórych odcinkach

rowu zostanie złagodzone poprzez likwidację ostrych łuków ( meandrów )

Przepusty na trasie rowu powodujące  wylewy wód zostaną również przebudowane  celem swobodnego przepuszczenia wód wielkich.

- INSTRUKCJA  GOSPODAROWANIA  WODĄ.

  - Koryto rowu

Koryto rowu R-H  na odcinku objętym regulacją  posiadać będzie   parametry , które zapewniają ,że wody średnie jak i powodziowe w sposób swobodny będą przepuszczone przez teren zabudowany przyległy do w/w koryta .

W trakcie występowania wód powodziowych szczególną uwagę  zwrócić należy  na przepływ  zanieczyszczeń typu kłody drzew ,gałęzi  bądź inne  w rejonie przepustów  przy których ekipy ratownicze   winny pełnić stałe dyżury w trakcie akcji powodziowej .

Koryto rowu  na odcinku objętym regulacją po jej zrealizowaniu  wymagać będzie przepro-wadzania rokrocznych   zabiegów konserwacyjnych polegających na wykaszaniu skarp , wycince  zakrzaczeń ze skarp i dna , odmuleniu  dna jak i drobnych napraw ubezpieczeń .

Remonty ubezpieczeń przeprowadzane będą w miarę starzenia się ubezpieczeń i polegać będą na uzupełnianiu  ubytków spoin murów, podbudowie fundamentów ewentualnym uzupełnia-niu ubytków  skarp po przejściu wód powodziowych.

13. STRONY   ZAINTERESOWANE

1. Urząd Gminy Świdnica

ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica

2. Starostwo Powiatu Świdnica

3.RZGW we Wrocławiu

ul. Norwida 34  50-950 Wrocław.

4.Sołectwo wsi Witoszów Dolny

5.PZW Zarząd Okręgu Wałbrzych

ul.Kościelna 6

58-300 Wałbrzych

- DECYZJE , UZGODNIENIA

1.Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,

2.Uzgodnienie z Służbą Drogową Powiatu Świdnica

3.Uzgodnienie z Telekomunikacją Polską S.A