PROJEKTOWANIE   -  NADZÓR   -  KOSZTORYSOWANIE

w   specjalności    wodno-melioracyjnej

mgr inż. Zbigniew Adamus

ul.Solna 11                                                                                                                                                                       Regon    890345020

58-160 ŚWIEBODZICE                                                                                                                                                   NIP  884-102-92-71

tel. (074) 6661918

OPERAT  HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNY

TEMAT  :  Operat hydrologiczno-hydrauliczny

Regulacja rowu Kotarba R-C

w  km  2+023-4+036

BRANŻA:  Melioracje wodne.

OBIEKT :   Rów Kotarba

ADRES:        Mokrzeszów  gm. Świdnica

pow. Świdnica  woj. Dolnośląskie

INWESTOR: Urząd Gminy Świdnica

ul. Głowackiego 4  58-100 Świdnica

|  | NAZWISKO I IMIĘ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Adamus upr. UAN VI-f/3/16/90 mgr inż. Wojciech Kaźmierowski upr. UAN ............................ | październik 2006 październik 2006 |  |

SPIS   TREŚCI

1.0    Wykorzystane materiały

2.0    Wielkości  podstawowe

2.1    Wielkości charakterystyczne zlewni

2.2    Położenie obiektu , hydrografia .

2.3    Charakterystyka rowu Kotarba.

2.3.1 Przepływy średnie

2.3.2 Przepływy charakterystyczne wód wielkich wg.Walkowicza

### 3.0  Przepływy miarodajne i kontrolne

4.0  Sprawdzenie przepustowości budowli istniejacych.

5.0  Wnioski

1.0 Wykorzystane materiały

1.Operat pomiarowy opracowany przez geodetę uprawnionego .

2.Przepisy techniczne którym winny odpowiadać obiekty inżynierskie i urządzenia techniczne gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego- Warszawa 1974 rok,

4.Ekspertyza i koncepcja remontu Kotarby we wsi Mokrzeszów Dolny opracowana przez Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej ul. Cybulskiego 1   50-206  Wrocław w 2004 roku.

5.Mapy sytuacyjno-wysokościowe  w skali 1:1000 , 1:10 000 , 1:25 000.

2.0  Wielkości  podstawowe

2.1  Wielkości charakterystyczne zlewni rowu Kotarba R-C .

- opad średni w zlewni  na terenie objętym opracowaniem 600 mm

ustalono na podstawie izohiet zlewni rzeki

- średnia szerokości dna istniejąca rowu   0,6-1,5  m.

- średnia głębokość  rowu   0,8 m.

- powierzchnie zlewni rowu   w przekroju P-76  km 2+023 – 3,50 km2 początek odcinka objętego regulacją .

- powierzchnia zlewni w  miejscu ujścia rowu tj. km 2+715   poniżej przekroju P 57

wynosi   - 2,76  km2

| x | Odcinek regulacyjny |
| --- | --- |
| km rowu | km 2+023-4+036 |
| Opad średnioroczny ( mm) | 600 mm |
| F / km 2 / | 3,50 |

2.2 Położenie obiektu , hydrografia .

Administracyjnie odcinek rowu   objęty regulacją położony jest we  wsi Mokrzeszów Dolny  gm. Świdnica  powiat Świdnica .

Hydrograficznie rów  leży w  obszarze hydrograficznym rzeki Bystrzycy. Rów jest lewobrzeżnym dopływem potoku Milikówka do której to wpada poniżej miejscowości Milikowice.

2.3 Charakterystyka rowu Kotarba.

Ciek  Kotarba- według ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych DZMiUW we Wrocławiu Oddział w Świdnicy stanowi rów melioracyjny o symbolu  R-C .Łączna długość rowu wynosi ponad 6 km. Źródliska rowu znajdują się w górnym Mokrzeszowie na wysokości ca 350 m. npm ,natomiast ujście do potoku Milikówka poniżej miejscowości Milikowice następuje na rzędnej  ca 242,00 m. npm . Rów  Kotarba R-C we wsi Mokrzeszów tj. m. objętej opracowaniem ma stosunkowo duże spadki podłużne wynoszące ponad 10 ‰ .Powyższe sprzyja koncentracji i szybkiemu spływowi wód przez wieś co w przypadku Mokrzeszowa Dolnego powoduje wylewy i zniszczenia w dobytku ludności tam zamieszkującej. Przyczyną występowania wód z koryta są przede wszystkim punktowe zatory na które składają się :

- zbyt małe średnice przepustów na rowie ( 40-50 cm),

- krzyżujące się z rowem zbyt nisko umiejscowione media –gazociągi ,

- niewłaściwe parametry poprzeczne koryta ( zbyt małe głębokości oraz szerokości ).

2.3.1 Przepływy średnie

Przepływ średni z wielolecia obliczono wzorem Iszkowskiego:

Qs=0,0317 x c x H x F  gdzie :

c- współczynnik spływu ( dla terenów częściowo nizinnych i częściowo pagórkowatych przyjęto 0,50.

H- opad normalny  600 mm,

F – pow. zlewni  3,50 km2

Qs=0,0317 x 0,5 x0,600 x 3,50  = 0,033 m3/s

Obliczenia wód wielkich według Walkowicza

Wielkie wody według Walkowicza o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia  wynoszą [ m3/s ]:

b= F:L2= 3,5/4,02 =0,218  ( k= 0,769   , c  = 0,55

(=0,697 dla średniego  spadku cieku  J= 23 %o  ,

(=0,640 dla opadu 600 mm

Qp%= qp%(b=0,1) x  k  x  ( x ( x c x F

log qp%=log m.p – 0,4 log ( 0,1 x L2 )

| p % | log m.p | 0,4 log ( 0,1 x L2 ) | log qp% | qp% | k x ( x ( x c x F | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,89763 | 0,448 | 0,44963 | 6,546 | 0,660 | 4,32 |
| 5 | 1,0000 | 0,448 | 0,5520 | 8,286 | 0,660 | 5,47 |
| 2 | 1,11059 | 0,448 | 0,6625 | 10,689 | 0,660 | 7,05 |
| 1 | 1,18469 | 0,448 | 0,7366 | 12,677 | 0,660 | 8,40 |
| 0,5 | 1,25285 | 0,448 | 0,8048 | 14,832 | 0,660 | 9,79 |
| 0,1 | 1,38561 | 0,448 | 0,9376 | 20,135 | 0,660 | 13,29 |

Q50% = c* F n = 0,45  *3,50  0,75 =1,15   m3/s

Analogicznie  przepływy w km 2+715  któremu odpowiada zlewnia   2,76  km2 wyniosą :

| p % | Spływ jednostkowy (m3/s/km2 ) | Q ( m3/s) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1,2343 | 3,41 |
| 5 | 1,5628 | 4,31 |
| 2 | 2,0143 | 5,56 |
| 1 | 2,4000 | 6,62 |
| 0,5 | 2,7971 | 7,72 |
| 0,1 | 3,7971 | 10,48 |
| Q50% | 0,3286 | 0,91 |
| Qs | 0,0094 | 0,03 |

### 3.0 Przepływy miarodajne i kontrolne

Zgodnie z  obwiązującymi przepisami tereny wsi Mokrzeszów winny być chronione na :

- tereny zabudowane na przepływ wielkiej wody o prawdopodobieństwie pojawienia się p=3% ( raz na 33 lata ),

- -otwory przepustów pod drogami gminnymi i pod dojazdami do posesji p=2%( raz na 50 lat ),

- otwory przepustów pod drogami powiatowymi p=1% ( raz na 100 lat ).

4.0 Sprawdzenie  przepustowości  istniejących budowli .

Poniżej w tabeli zamieszczono wyniki obliczeń hydraulicznych istniejących budowli na rowie Kotarba przy istniejących spadkach :.

|  |  | Kotarba km 2+023 - 4+036 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilometr | F | U | Rh2/3 | 1/n | I 1/2 | v | Q | Qk ,Qm. |
|  | (m2) | ( m ) |  |  |  | ( m/s ) | ( m3/s ) | ( m3/s ) |
| 2+121 | 3,107 | 4,95 | 0,733 | 45,45 | 0,150 | 4,99 | 15,52 |  |
| 2+164 | 2,900 | 4,62 | 0,732 | 40,00 | 0,148 | 4,33 | 12,56 |  |
| 2+314 | 1,495 | 3,60 | 0,556 | 45,45 | 0,097 | 2,45 | 3,65 | Q1% = 8,40 m3/s |
| 2+442 | 1,575 | 3,60 | 0,576 | 45,45 | 0,114 | 2,98 | 4,71 | : |
| 2+381 | 1,856 | 4,05 | 0,594 | 45,45 | 0,101 | 2,75 | 5,09 | Q2% = 7,05 m3/s: |
| 2+515 | 1,570 | 6,28 | 0,397 | 66,66 | 0,092 | 2,44 | 3,84 | : |
| 2+530 | 1,990 | 4,05 | 0,623 | 45,45 | 0,081 | 2,30 | 4,57 | : |
| 2+574 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,157 | 4,29 | 3,36 | : |
| 2+574 | 0,877 | 2,67 | 0,476 | 45,45 | 0,157 | 3,39 | 2,97 | : |
| 2+668 | 1,775 | 3,80 | 0,602 | 45,45 | 0,096 | 2,62 | 4,65 | : |
| 2+702 | 1,170 | 3,10 | 0,522 | 45,45 | 0,079 | 1,88 | 2,20 | Q1% = 6,62 m3/s |
| 2+750 | 2,990 | 4,80 | 0,729 | 45,45 | 0,0794 | 2,63 | 7,86 |  |
| 2+846 | 1,377 | 3,35 | 0,553 | 45,45 | 0,133 | 4,41 | 13,17 | Q2% =5,56 m3/s: |
| 2+894 | 2,66 | 3,90 | 0,775 | 45,45 | 0,121 | 4,27 | 11,35 |  |
| 2+927 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,138 | 3,77 | 2,96 |  |
| 3+003 | 0,502 | 2,512 | 0,342 | 66,66 | 0,138 | 3,14 | 1,58 | : |
| 3+271 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,116 | 3,17 | 2,49 | : |
| 3+250 | 0,621 | 2,200 | 0,436 | 45,45 | 0,112 | 2,19 | 1,36 | : |
| 3+371 | 0,720 | 2,500 | 0,436 | 45,45 | 0,118 | 2,340 | 1,69 | : |
| 3+386 | 0,810 | 2,500 | 0,472 | 45,45 | 0,118 | 2,53 | 2,05 | : |
| 3+461 | 0,478 | 3,454 | 0,268 | 66,66 | 0,116 | 2,07 | 0,99 | : |
| 3+554 | 1,400 | 3,400 | 0,553 | 45,45 | 0,193 | 4,85 | 6,80 | : |
| 3+569 | 1,105 | 2,900 | 0,525 | 45,45 | 0,094 | 2,24 | 2,48 | : |
| 3+630 | 1,130 | 3,768 | 0,448 | 66,66 | 0,155 | 4,63 | 5,23 | : |
| 3+664 | 1,130 | 3,768 | 0,448 | 66,66 | 0,129 | 3,85 | 4,35 | : |
| 3+741 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,157 | 4,16 | 3,26 |  |
| 3+775 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,109 | 2,88 | 2,26 |  |
| 3+889 | 0,840 | 2,604 | 0,470 | 45,45 | 0,133 | 2,84 | 2,39 |  |
| 3+998 | 0,910 | 2,700 | 0,484 | 45,45 | 0,119 | 2,62 | 2,38 |  |
| 3+998 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,119 | 3,15 | 2,47 |  |
| 4+036 wylot | 1,95 | 6,600 | 0,443 | 45,45 | 0,119 | 2,40 | 4,68 |  |
| 4+036 wlot do mostu | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,119 | 3,15 | 2,47 |  |

- Wnioski

Z pośród wszystkich budowli komunikacyjnych na rozpatrywanym odcinku zaledwie  5 pośród nich przepuszcza wodę wielką o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2  jednakże z uwagi na ich zły stan techniczny muszą zostać rozebrane.Pozostałe przepuszczają przepływy które stanowią od 14 do 97   %.wymaganego prawem natężenia przepływu dlatego też muszą zostać rozebrane i odbudowane do parametrów które zapewnia przepuszczenie wody miarodajnej o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2 %. Ogółem rozbiórki wymaga   18  szt budowli  komunikacyjnych.