PROJEKTOWANIE   -  NADZÓR   -  KOSZTORYSOWANIE

w   specjalności    wodno-melioracyjnej

mgr inż. Zbigniew Adamus

ul.Solna 11                                                                                                                                                                       Regon    890345020

58-160 ŚWIEBODZICE                                                                                                                                                   NIP  884-102-92-71

tel. (074) 6661918

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT  :  Projekt budowlano-wykonawczy

Regulacja rowu Kotarba  R-C

w  km 2+024 – 4+046

BRANŻA:  Melioracje wodne.

OBIEKT :   Kotarba rów R-C

ADRES:        Mokrzeszów   gm.  Świdnica

pow. Świdnica  woj. Dolnośląskie

INWESTOR: Urząd Gminy Świdnica

ul. Głowackiego 4

58-100 Świdnica

| / pieczęć nagłówkowa / | NAZWISKO I IMIĘ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Adamus upr. UAN VI-f/3/16/90 mgr inż. Wojciech Kaźmierowski upr. UAN.VI-f/3/26/87 ANF 2/9/83 | październik 2006 r październik 2006 r |  |

SPIS   TREŚCI

- DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Materiały wyjściowe

1.3. Zakres opracowania

1.4. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia budowlanego

2. CEL REGULACJI  I BUDOWY  URZADZEŃ .

3. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW WODNYCH

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU

ODDZIAŁYWANIA  URZADZEŃ  WODNYCH

5. CHARAKTERYSTYKA  ROWU  KOTARBA  R-C.

7. PRZEPŁYWY MIARODAJNE I KONTROLNE

8. PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE PRZEWIDZIANYCH  DO WYKONANIA

URZĄDZEŃ  WODNYCH.

8.1  Regulacja rowu

8.2. Stopnie redukcyjne,

  - Budowle komunikacyjne

  - Odbudowa rowów

  - Odbudowa stawów

  - Budowa ujęcia wody w km 2+609

  - Polder zalewowy

  - Przyłącza wodociągowe

9.0  WPŁYW   INWESTYCJI   NA  ŚRODOWISKO .

10.0 INSTRUKCJA  GOSPODAROWANIA  WODĄ.

11.0 REKULTYWACJA TERENU WZDŁUŻ ROBÓT

11.1 Likwidacja starorzeczy

11.2 Zagospodarowanie terenu wzdłuż trasy rzeki

11.3 Likwidacja dróg dojazdowych do stopni i placów budów

#### 12.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

12.1 Roboty ziemne

12.2 Place składowe budowy

12.3 Roboty przygotowawcze

12.4 Sprzęt budowlany

12.5 Kolejność wykonania robót regulacyjnych i budowli

12.6 Zabezpieczenie pasów dróg wzdłuż robót regulacyjnych,

13.0  DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

- BHP

14.1   Plan BIOZ

15.0  DECYZJE ,UZGODNIENIA

- DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy  na „Regulację rowu Kotarba R-C oraz odbudowę dwóch stawów w m. Mokrzeszów” opracowano na zlecenie  Urzędu Gminy w Świdnicy na podstawie umowy nr ZPF/ZIRiOŚ/06/04/06 z dnia 5.04.2006 roku  zawartej pomiędzy Projektantem a w/w Inwestorem .

1.2. Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania  PBW regulacji  rowu  Kotarba R-C  w m. Mokrzeszów  wraz z odbudową stawów oraz materiały geodezyjne do projektu oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wójta Gminy Świdnica nr 8/2006 z dnia 1.09.2006 roku.

1.3. Zakres opracowania

Projekt  BW swym zakresem obejmuje odcinek rowu Kotarba R-C  w obrębie wsi Mokrzeszów Dolny  od km 2+024- 4+046  to jest o długości 2022 m.

W skład projektu  wchodzą :

- regulacja rowu Kotarba R-C  na odcinku jak wyżej,

- stopnie o wysokości spadu h=0,50 m -szt 1 , h=0,3 m. –szt 1

- przepusty drogowe szt 17

- rurociągi średnicy 1500 mm o dł. 92 mb,

- rurociągi średnicy 1200 mm o dł. 61 mb,

- odbudowa dwóch stawów –obiektów  małej retencji wodnej wraz z urządzeniami do ujmowania wody i jej zrzutu.

1.4. Jednostka  ubiegająca się o wydanie pozwolenia na budowę .

Jednostką ubiegającą się o wydanie pozwolenia na budowę jest Urząd Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4  58-100 Świdnica.

2. CEL REGULACJI  I BUDOWY  URZADZEŃ .

Zakres i sposób regulacji na przedmiotowym odcinku podyktowany został zadaniom jakim winno spełniać koryto rowu  a także warunkom umożliwiającym eksploatację.

Podstawowymi zadaniami prowadzonej regulacji rowu Kotarba  jest :

- przystosowanie koryta rowu  do przeprowadzenia przepływów powodziowych  a tym samym ochronę mieszkańców przed w/w wodami,

- zahamowanie erozji koryta  przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonaniu ubezpieczeń,

- zapewnienie trwałości i stałości  przekroju poprzecznego,

Rozwiązanie powyższych  zadań projektuje się poprzez :

- regulację spadku podłużnego rowu  przez zastosowanie stopni,

- zmianę trasy rowu  na odcinkach o zbyt ostrych łukach,

- zabudowę przekroju poprzecznego koryta zapewniającą trwałość i dogodną konserwację,

- odbudowę istniejących niegdyś stawów  zlokalizowanych tuż  przy korycie rowu.

Projekt w swym  opracowaniu zawiera :

- regulacji rowu w km 2+024 – 4+046

- budowy stopni : w km   2+605 oraz 4+029

- odbudowę 17 przepustów dojazdowych do posesji,

- wykonanie 92 mb rurociągów śr. 1500 mm, oraz 61 mb rurociągów śr. 1200 mm

- odbudowę dwóch stawów –obiektów  małej retencji wraz z ujęciami w km  2+746 , 3+379

rowu,

-    przebudowę przyłączy wodociągowych posadowionych tuż pod dnem koryta rowu.

3. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW WODNYCH

Dla projektowanych budowli regulacyjnych urządzenia pomiarowe oraz znaki wodne nie są wymagane.

Dla budowli piętrzących wodę w stawach   przewiduje się umiejscowić w stojakach mnichów bolce stalowe określające max. poziomy piętrzenia wody .Bolce po zamontowaniu w ścianach stojaków mnichów   pomalować na kolor czerwony.

4. STAN  PRAWNY  NIERUCHOMOŚCI  USYTUOWANYCH  W  ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA  URZĄDZEŃ  WODNYCH

Projektowane urządzenia poza okresem realizacji prac nie spowodują ujemnego wpływu na tereny przyległe.

W związku z projektowaną regulacją rowu  zaistnieje konieczność przejęcia części przyle-głych gruntów jako wywłaszczenie stałe  ( wykup pod nowe koryto rowu ).  Oprócz wywła-szczenia stałego przewiduje się zajęcie  czasowe dla celów komunikacji ruchu maszyn i sprzętu oraz składowania materiałów. Na zajętych czasowo terenach wykonana będzie rekultywacja mająca na celu przywrócenie ich do stanu użytkowania pierwotnego.

Zagadnienia wywłaszczenia stałego oraz czasowego zostały ujęte szczegółowo we wstępnym

Operacie wywłaszczeniowym, stanowiącym odrębny załącznik PBW regulacji.

Poniżej zamieszcza się jedynie zbiorcze  zestawienie powierzchni które  będą podlegać czasowemu bądź trwałemu zajęciu pod regulację .

| Pow. do trwałego zajęcia [ m2 ] | Pow. zajęta czasowo [ m2 ] |
| --- | --- |
| 2350 | 15 655 |

5. OBOWIĄZKI  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE BUDOWLANE

Urząd Gminy Świdnica  jest jednostką ubiegająca się o pozwolenie i zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowań za  straty powstałe w czasie wykonywania projektowanych urządzeń i odbudowywanego  koryta rowu.Tereny  właścicieli indywidualnych zajęte pod trasę regulacyjną  rowu  przewidziano do wywłaszczenia w trybie postępowania o wywła-szczeniu. Dla terenów zajętych czasowo przewiduje się wypłatę odszkodowań i przywrócenie ich do stanu pierwotnego użytkowania.

Odszkodowaniu podlegają ponadto wszelkie szkody w uprawach wyrządzone w trakcie wy-konywania robót.

Administrator rowu Kotarba R-C  ma obowiązek do utrzymania i konserwacji rowu  i budo-wli po wykonaniu robót.

6. CHARAKTERYSTYKA  ROWU   KORARBA R-C

Administracyjnie odcinek rowu   objęty regulacją położony jest we  wsi Mokrzeszów Dolny  gm. Świdnica  powiat Świdnica .

Hydrograficznie rów  leży w  obszarze hydrograficznym rzeki Bystrzycy. Rów jest lewobrzeżnym dopływem potoku Milikówka ,do której to wpada poniżej miejscowości Milikowice.

Charakterystyka rowu Kotarba.

Ciek  Kotarba- według ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych DZMiUW we Wrocławiu Oddział w Świdnicy stanowi rów melioracyjny o symbolu  R-C .Łączna długość rowu wynosi ponad 6 km. Źródliska rowu znajdują się w górnym Mokrzeszowie na wysokości ca 350 m. npm ,natomiast ujście do potoku Milikówka poniżej miejscowości Milikowice następuje na rzędnej  ca 242,00 m. npm . Rów  Kotarba R-C we wsi Mokrzeszów tj. m. objętej opracowaniem ma stosunkowo duże spadki podłużne wynoszące ponad 10 ‰ .Powyższe sprzyja koncentracji i szybkiemu spływowi wód przez wieś co w przypadku Mokrzeszowa Dolnego powoduje wylewy i zniszczenia w dobytku ludności tam zamieszkującej. Przyczyną występowania wód z koryta są przede wszystkim punktowe zatory na które składają się :

- zbyt małe średnice przepustów na rowie ( 40-50 cm),

- krzyżujące się z rowem zbyt nisko umiejscowione media –gazociągi ,

- niewłaściwe parametry poprzeczne koryta ( zbyt małe głębokości oraz szerokości ).

Przepływy charakterystyczne w rowie w przekroju km 2+024 oraz km 2+715 wynoszą :

| p % | Km 2+024 F= 3,50 km2 Q (m3/s ) | Km 2+715 F= 2,76 km2 Q (m3/s ) |
| --- | --- | --- |
| Qs | 0,033 | 0,026 |
| 50 | 1,15 | 0,91 |
| 10 | 4,32 | 3,41 |
| 5 | 5,47 | 4,31 |
| 2 | 7,05 | 5,56 |
| 1 | 8,40 | 6,62 |
| 0,5 | 9,79 | 7,72 |
| 0,1 | 13,29 | 10,48 |

### 7.0 PRZEPŁYWY MIARODAJNE I KONTROLNE

Zgodnie z  obwiązującymi przepisami tereny wsi Mokrzeszów winny być chronione na :

- tereny zabudowane na przepływ wielkiej wody o prawdopodobieństwie pojawienia się p=1% ( raz na 100 lat ),

- otwory przepustów pod drogami gminnymi i pod dojazdami do posesji p=2%( raz na 50 lat ),

- otwory przepustów pod drogami powiatowymi p=1% ( raz na 100 lat ).

Poniżej w tabeli zamieszczono wyniki obliczeń hydraulicznych istniejących budowli na rowie Kotarba . Z pośród wszystkich budowli komunikacyjnych na rozpatrywanym odcinku zaledwie  5 pośród nich przepuszcza wodę wielką o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2 % jednakże z uwagi na ich zły stan techniczny muszą zostać rozebrane. Pozostałe przepuszczają przepływy które stanowią od 14 do 90   %.wymaganego prawem natężenia przepływu dlatego też muszą zostać rozebrane i odbudowane do parametrów które zapewnia przepuszczenie wody miarodajnej o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2 %. Ogółem rozbiórki wymaga   17  szt budowli  komunikacyjnych.

|  |  | Kotarba km 2+023 - 4+036 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilometr | F | U | Rh2/3 | 1/n | I 1/2 | v | Q | Qk ,Qm. |
|  | (m2) | ( m ) |  |  |  | ( m/s ) | ( m3/s ) | ( m3/s ) |
| 2+121 | 3,107 | 4,95 | 0,733 | 45,45 | 0,150 | 4,99 | 15,52 |  |
| 2+164 | 2,900 | 4,62 | 0,732 | 40,00 | 0,148 | 4,33 | 12,56 |  |
| 2+314 | 1,495 | 3,60 | 0,556 | 45,45 | 0,097 | 2,45 | 3,65 | Q1% = 8,40 m3/s |
| 2+442 | 1,575 | 3,60 | 0,576 | 45,45 | 0,114 | 2,98 | 4,71 | : |
| 2+381 | 1,856 | 4,05 | 0,594 | 45,45 | 0,101 | 2,75 | 5,09 | Q2% = 7,05 m3/s: |
| 2+515 | 1,570 | 6,28 | 0,397 | 66,66 | 0,092 | 2,44 | 3,84 | : |
| 2+530 | 1,990 | 4,05 | 0,623 | 45,45 | 0,081 | 2,30 | 4,57 | : |
| 2+574 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,157 | 4,29 | 3,36 | : |
| 2+574 | 0,877 | 2,67 | 0,476 | 45,45 | 0,157 | 3,39 | 2,97 | : |
| 2+668 | 1,775 | 3,80 | 0,602 | 45,45 | 0,096 | 2,62 | 4,65 | : |
| 2+702 | 1,170 | 3,10 | 0,522 | 45,45 | 0,079 | 1,88 | 2,20 | Q1% = 6,62 m3/s |
| 2+750 | 2,990 | 4,80 | 0,729 | 45,45 | 0,0794 | 2,63 | 7,86 |  |
| 2+846 | 1,377 | 3,35 | 0,553 | 45,45 | 0,133 | 4,41 | 13,17 | Q2% =5,56 m3/s: |
| 2+894 | 2,66 | 3,90 | 0,775 | 45,45 | 0,121 | 4,27 | 11,35 |  |
| 2+927 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,138 | 3,77 | 2,96 |  |
| 3+003 | 0,502 | 2,512 | 0,342 | 66,66 | 0,138 | 3,14 | 1,58 | : |
| 3+271 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,116 | 3,17 | 2,49 | : |
| 3+250 | 0,621 | 2,200 | 0,436 | 45,45 | 0,112 | 2,19 | 1,36 | : |
| 3+371 | 0,720 | 2,500 | 0,436 | 45,45 | 0,118 | 2,340 | 1,69 | : |
| 3+386 | 0,810 | 2,500 | 0,472 | 45,45 | 0,118 | 2,53 | 2,05 | : |
| 3+461 | 0,478 | 3,454 | 0,268 | 66,66 | 0,116 | 2,07 | 0,99 | : |
| 3+554 | 1,400 | 3,400 | 0,553 | 45,45 | 0,193 | 4,85 | 6,80 | : |
| 3+569 | 1,105 | 2,900 | 0,525 | 45,45 | 0,094 | 2,24 | 2,48 | : |
| 3+630 | 1,130 | 3,768 | 0,448 | 66,66 | 0,155 | 4,63 | 5,23 | : |
| 3+664 | 1,130 | 3,768 | 0,448 | 66,66 | 0,129 | 3,85 | 4,35 | : |
| 3+741 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,157 | 4,16 | 3,26 |  |
| 3+775 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,109 | 2,88 | 2,26 |  |
| 3+889 | 0,840 | 2,604 | 0,470 | 45,45 | 0,133 | 2,84 | 2,39 |  |
| 3+998 | 0,910 | 2,700 | 0,484 | 45,45 | 0,119 | 2,62 | 2,38 |  |
| 3+998 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,119 | 3,15 | 2,47 |  |
| 4+036 wylot | 1,95 | 6,600 | 0,443 | 45,45 | 0,119 | 2,40 | 4,68 |  |
| 4+036 wlot do mostu | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,119 | 3,15 | 2,47 |  |

8. PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE PRZEWIDZIANYCH  DO WYKONANIA URZĄDZEŃ  WODNYCH.

8.1 Regulacja rowu Kotarba R-C

Regulacja koryta rowu obejmuje odcinek 2022 mb we wsi Mokrzeszów Dolny.

W ramach regulacji projektowane są :

- budowa stopni : w km   2+605 oraz 4+029

- odbudowę 17 przepustów dojazdowych do posesji,

- wykonanie 92 mb rurociągów śr. 1500 mm, oraz 61 mb rurociągów śr. 1200 mm

- odbudowę dwóch stawów  wraz z ujęciami w km 2+746  3+379 rowu.

- budowę nowego ujęcia wody w km 2+609 dla potrzeb  istniejącego stawu zlokalizo-wanego na dz. 230/4,

- przebudowę nitek wodociągowych krzyżujących się z korytem rowu Kotarba,

Główne parametry koryta rowu :

a/ szerokość w dnie b= 0,8 m. , b=1,0 m. ,b=1,5 m.

b/ nachylenie skarp 1:m = 1:1,25  , murów oporowych 5:1

c/ spadek podłużny niwelety dna J=  od 6,5 do 20 %o

d/ średnia głębokość koryta h= 1,5 m,

e/ promienie łuków trasy regulacyjnej R= od 8 do 87  m

f/ umocnienie koryta ;

Typ A –  przekrój trapezowy  o szerokości dna 1,0 m. do km 2+587 a powyżej  b=0,8 m , umocnienie stopy skarpy i skarpy  materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm  pasem  1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw.  W dnie płyta betonowa perforowana 100 x 50 x 8 cm przybita   kołkami średnicy 5 cm i dł. ca 60 cm ( dwa kołki na 1 szt. płyty ).Płyta ułożona zostanie na podsypce z pospółki gr. 10 cm. Łączna długość w/w ubezpieczenia 988 mb.

Zestawienie odcinków zabudowanych wg. Typu A

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka |
| --- | --- |
| 2+024- 2+128 | 104 |
| 2+145-2+325 | 180 |
| 2+409-2+454 | 45 |
| 2+459-2+528 | 69 |
| 2+550-2+587 | 37 |
| 2+611-2+702 | 91 |
| 2+708-2+720 | 12 |
| 2+740-2+750 | 10 |
| 2+813-2+833 | 20 |
| 2+869-2+911 | 42 |
| 3+216-3+294 | 78 |
| 3+302-3+369 | 67 |
| 3+643-3+690 | 47 |
| 3+699-3+719 | 20 |
| 3+735-3+744 | 9 |
| 3+750-3+763 | 13 |
| 3+788-3+806 | 18 |
| 3+827-3+856 | 29 |
| 3+914-3+998 | 84 |
| 4+032-4+046 | 14 |
| Razem | 988 mb |

Typ B -Przekrój mieszany tj. z lewej lub prawej strony mur kamienny natomiast brzeg przeciwległy wykonany w formie skarpy ziemnej o nachyleniu 1:1,25. Szerokość dna 110 cm.

Dno umocnione zostanie płytą betonową perforowaną o wymiarach 100 x 50 x 8 cm ułożoną na podsypce z pospółki gr. 10 cm. Płyta zastabilizowana zostanie poprzez jej przybicie kołkami drewnianymi  śr. 5 cm i dł. 60 cm ( dwa kołki na sztukę płyty ). Skarpa  umocniona  zostanie   materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm  pasem  1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw.  Mur o parametrach : szerokość górą 50 cm ,nachylenie ściany odwodnej  5:1, średnia wysokość muru 150 cm. Mur z kamienia na zaprawie cementowej wykonany zostanie na fundamencie ( mur na zaprawie) o szerokości 100 cm i wysokości 50 cm. Odwodnienie zamurza  poprzez wykonanie filtru odwrotnego  o przekroju 0,25 x 0,30 x 0,30 cm wykonanym w miejscach wlotu do sączków ceramicznych śr. 7,5 cm ułożonych  co dwa metry -na przemian raz w pobliżu dna( ca 15 cm powyżej )  a następnie w środkowej części wysokości muru . W przypadku dł. muru wynoszącej ponad 15 mb mur i fundament oddylatować poprzez ułożenie dylatacji z dwóch warstw papy na lepiku. Długość łączna  w/w typu ubezpieczenia L=428 mb.

Zestawienie odcinków zabudowanych wg. Typu B

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka |
| --- | --- |
| 2+134-2+145 | 11 |
| 2+331-2+390 | 59 |
| 2+395-2+409 | 14 |
| 2+535-2+550 | 15 |
| 2+720-2+740 | 20 |
| 2+757-2+786 | 29 |
| 2+833-2+864 | 31 |
| 2+916-2+936 | 20 |
| 3+141-3+216 | 75 |
| 3+536-3+570 | 34 |
| 3+690-3+699 | 9 |
| 3+723-3+735 | 12 |
| 3+763-3+787 | 24 |
| 3+806-3+827 | 21 |
| 3+856-3+893 | 37 |
| 3+897-3+914 | 17 |
| Razem : | 428 mb |

Typ C– Przekrój żłobu kamiennego z umocnieniem dna i skarp kamieniem na zaprawie cementowej. Szerokość regulacyjna b=1,5  m. Skarpy umocnione murami o parametrach ; szerokość górą 0,5 m , nachyleniu  ściany odwodnej  5:1 i średniej wysokości 150 cm .Fundament wykonany jako mur kamienny  gr.  50 cm., szerokości 100 cm.  Dno ubezpieczone zostanie okładziną kamienną gr 25 cm na podkładzie z betonu B-15  gr. 15 cm . Dno od muru oddylatowane zostanie dwoma warstwami papy na lepiku. Parametry muru i jego odwodnienia tj. filtru odwrotnego oraz sączków jak w typie ubezpieczenia B. Łączna długość w/w ubezpieczenia  L= 345 mb.

Zestawienie odcinków zabudowanych wg. Typu C

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka |
| --- | --- |
| 2+599-2+611 | 12 |
| 2+786-2+813 | 27 |
| 2+936-2+945 | 9 |
| 3+018-3+141 | 123 |
| 3+368-3+383 | 15 |
| 3+412-3+477 | 65 |
| 3+483-3+536 | 53 |
| 3+575-3+592 | 17 |
| 4+008-4+032 | 24 |
| Razem : | 345 mb |

W miejscach gdzie mury oporowe stykają się z drogami gminnymi bądź miejscami ogólnie dostępnymi na murach oporowych  przewidziano wykonać  bariery  ochronne stalowe z  : słupek z dwuteownika 80 mm , pochwyt rura stalowa śr. 83/3,5 mm  przeciąg  rura śr.30/3 mm. Szczegóły  konstrukcyjne balustrady przedstawiono na załączonym rysunku .

Ogólna długość barier ochronnych wyniesie ; brzeg prawy 205 mb , brzeg lewy 202 mb.  Lokalizację  barier przedstawiono w poniższym zestawieniu :

| Brzeg prawy rowu Kotarba | Brzeg lewy rowu Kotarba |
| --- | --- |
| Km rowu | długość | Km rowu | długość |
| 2+331-2+374 | 43 | 2+374-2+390 | 16 |
| 2+720-2+740 | 20 | 2+395-2+409 | 14 |
| 2+918-2+993 | 75 | 2+535-2+550 | 15 |
| 3+368-3+383 | 15 | 3+412-3+477 | 65 |
| 3+763-3+788 | 25 | 3+483-3+536 | 53 |
| 3+856-3+865 | 9 | 3+575-3+592 | 17 |
| 4+008-4+026 | 18 | 3+805-3+827 | 22 |
| Razem | 205 mb | Razem | 202 mb |

Rurociągi- w związku z tym , że  koryto Kotarby  na niektórych odcinkach swej trasy jest obecnie przykryte-zarurowane co wiąże się z istniejącą zabudową i użytkowaniem działek istniejące rurociągi z uwagi na niewystarczające światło zostaną  przebudowane .

Projektuje się wykonać nowe odcinki zabudowane poprzez ułożenie rurociągów żelbetowych o średnicach 1500 i 1200 mm ułożonych na fundamencie betonowym gr. 20 cm wykonanym z betonu B-25.Rurociągi na stykach uszczelnić zaprawą cementową.

Łączna długość rurociągów 153 mb w tym rurociągu 1500 mm – 92 mb ,natomiast 1200 mm –61 mb.

Rurociągi ułożone zostaną na działkach stanowiących własność  ;

Dz. 895 dr ,951 dr – Urząd Gminy Świdnica ,

Dz. 283 – Hnatów Marian, Hnatów Wanda Świdnica ul.Ks.Jadwigi 16/4

Dz. 258- Strojek Irena Mokrzeszów 77.

Zestawienie odcinków zabudowanych rurociągami wraz z wydatkami

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka | Spadek dna (‰) | Wydatek Q ( m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1500 mm |  |  |  |
| 2+945-2+957 | 12 | 11,1 | 7,40 |
| 3+383-3+412 | 29 | 20,0 | 9,90 |
| 3+592-3+643 | 51 | 20,0 | 9,90 |
| Razem : | 92 mb | x | x |
| (1200 mm + ( 800 mm |  |  |  |
| 2+957-3+018 | 61 | 11,1 | 7,19 |
| Razem : | 61 mb | x | x |
| Łącznie : | 153 mb | x | x |

Wydatki poszczególnych otwartych odcinków regulacyjnych rowu wyniosą po regulacji :

| Kilometr | h | a | n-m | m.-s | b | F | U | Rh2/3 | n | 1/n | J | v | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / m./ | / m. / |  |  | / m. / | / m2 / | / m. / |  |  |  | %o | (m./s) | /m3/s/ |
| 2+023-2+121 | 1,20 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4 | 3,00 | 4,84 | 0,727 | 0,022 | 45,45 | 0,0065 | 2,7 | 7,99 |
| 2+125-2+131 | 1,42 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 3,059 | 2,88 | 4,72 | 0,720 | 0,020 | 50 | 0,0065 | 2,9 | 8,36 |
| 2+131-2+314 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4,125 | 3,20 | 5,00 | 0,743 | 0,022 | 45,45 | 0,0065 | 2,7 | 8,72 |
| 2+314-2+400 | 1,35 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,958 | 2,67 | 4,54 | 0,703 | 0,020 | 50 | 0,008 | 3,1 | 8,39 |
| 2+400-2+710 | 1,20 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4 | 3,00 | 4,84 | 0,727 | 0,022 | 45,45 | 0,008 | 3,0 | 8,87 |
| 2+710-2+742 | 1,20 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4 | 3,00 | 4,84 | 0,727 | 0,022 | 45,45 | 0,008 | 3,0 | 8,87 |
|  | 1,15 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 3,875 | 2,80 | 4,68 | 0,711 | 0,022 | 45,45 | 0,01 | 3,2 | 9,05 |
| 2+742-2+768 | 1,10 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,65 | 2,01 | 3,89 | 0,643 | 0,020 | 50 | 0,014 | 3,8 | 7,64 |
| 2+768-2+800 | 0,95 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,88 | 1,61 | 3,44 | 0,602 | 0,017 | 58,82 | 0,014 | 4,2 | 6,73 |
| 2+800-2+813 | 1,00 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,3 | 2,05 | 4,00 | 0,641 | 0,022 | 45,45 | 0,014 | 3,4 | 7,06 |
| 2+813-2+849 | 1,10 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,65 | 2,01 | 3,89 | 0,643 | 0,020 | 50 | 0,014 | 3,8 | 7,64 |
| 2+849-2+900 | 1,00 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,3 | 2,05 | 4,00 | 0,641 | 0,022 | 45,45 | 0,014 | 3,4 | 7,06 |
| 2+900-2+927 | 1,10 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,65 | 2,01 | 3,89 | 0,643 | 0,020 | 50 | 0,014 | 3,8 | 7,64 |
| 3+000-3+059 | 1,10 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,55 | 2,39 | 4,32 | 0,674 | 0,022 | 45,45 | 0,0117 | 3,3 | 7,93 |
| 3+059-3+070 | 1,10 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,595 | 1,98 | 3,88 | 0,638 | 0,020 | 50 | 0,0117 | 3,5 | 6,82 |
| 3+070-3+120 | 1,00 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,70 | 3,54 | 0,614 | 0,017 | 58,82 | 0,0117 | 3,9 | 6,64 |
| 3+120-3+185 | 1,10 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,595 | 1,98 | 3,88 | 0,638 | 0,020 | 50 | 0,0117 | 3,5 | 6,82 |
| 3+185-3+179 | 1,10 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,55 | 2,39 | 4,32 | 0,674 | 0,022 | 45,45 | 0,0117 | 3,3 | 7,93 |
| 3+400-3+523 | 1,05 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,92 | 1,80 | 3,64 | 0,624 | 0,017 | 58,82 | 0,0112 | 3,9 | 6,98 |
| 3+523-3+557 | 1,05 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,425 | 2,22 | 4,16 | 0,658 | 0,022 | 45,45 | 0,0112 | 3,2 | 7,02 |
| 3+630-3+800 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,0168 | 3,7 | 6,93 |
|  | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,5 | 1,75 | 3,63 | 0,615 | 0,020 | 50 | 0,0168 | 4,0 | 6,97 |
| 3+800-3+820 | 1,00 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,45 | 1,73 | 3,62 | 0,610 | 0,020 | 50 | 0,0168 | 4,0 | 6,82 |
| 3+820-3+850 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,0168 | 3,7 | 6,93 |
| 3+850-3+907 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,5 | 1,75 | 3,63 | 0,615 | 0,020 | 50 | 0,0168 | 4,0 | 6,97 |
| 3+907-4+000 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,0168 | 3,7 | 6,93 |
| 4+000-4+015 | 0,90 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,86 | 1,51 | 3,34 | 0,590 | 0,017 | 58,82 | 0,016 | 4,4 | 6,64 |
| 4+015-4+036 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,016 | 3,6 | 6,76 |

8.2 Stopnie redukcyjne.

Projektowane stopnie pełnić będą rolę redukcji spadku , stabilizacji dna rowu jak i stworzą możliwość pogłębienia dna w rejonie nitek  gazociągowych , które z uwagi na niewłaściwe rzędne  blokują obecnie przepływ wód wielkich.  Parametry stopni:

w  km   2+605

a/ spad h=0,3 m,

b/ rzędna korony stopnia 278,25 m. npm rzędna dna  277,75 m. npm.

c/ światło b= 1,50 m,

d/  stopień konstrukcji betonowo-kamiennej

w km 4+029

a/ spad h=0,5 m,

b/ rzędna korony stopnia 258,00 m. npm, rzędna dolnego stanowiska 257,70 m. npm.

c/ światło b= 1,50 m,

d/ stopień konstrukcji betonowo-kamiennej

  - Budowle komunikacyjne

Przepusty

Celem umożliwienia komunikacji przez rów w miejscach istniejących budowli komunikacyjnych-przepustów przewidziano ich przebudowę polegającą przede wszystkim na powiększeniu ich światła. Wszystkim przepustom przejazdowym nadano światło kołowe poprzez ułożenie kręgów żelbetowych o  średnicy 1500 mm i spadku dna J=2%.

Przepusty ułożone zostaną na ławie betonowej gr. min. 20 cm  wykonanej z betonu B-25 .

Powierzchnie zewnętrzne  zaizolowane zostaną abizolem.  Minimalny naziom ziemny przepustów h=0,6 m. Przyczółki przepustów o gr. śr. 50 cm wykonane zostaną z kamienia ciężkiego- granitowego  na zaprawie cementowej M12.

Jako  zasypkę  przepustów należy stosować żwiry, pospółki lub piaski co najmniej średnie. Zasypkę nad przepustem  należy układać jednocześnie z obu stron przepustu warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem.

Umocnienie dna na wlocie i wylocie przeustów jak w projekcie regulacji rowu Kotarba .

Dno rowu przed i za przepustem na długości 3 mb należy poszerzyć do szerokości 1,5 m. tuż przy przepuście

Bariery na przepustach wykonać jak bariery zastosowane na murach oporowych.( słupek dwuteownik 80 , przeciąg z rur 30/3 mm , pochwyt śr. 83/3,5 mm.

Lokalizację przepustów na rowie wraz z charakterystycznymi rzędnymi przedstawiono w poniższym zestawieniu :

| Lp | Odcinek rowu od .. do .. | Długość przepustu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2+128-2+134 | 6 |
| 2 | 2+324-2+331 | 7 |
| 3 | 2+390-2+395 | 5 |
| 4 | 2+454-2+459 | 5 |
| 5 | 2+528-2+535 | 7 |
| 6 | 2+587-2+599 | 12 |
| 7 | 2+702-2+708 | 6 |
| 8 | 2+750-2+757 | 7 |
| 9 | 2+864-2+869 | 5 |
| 10 | 2+911-2+916 | 5 |
| 11 | 3+294-3+302 | 8 |
| 12 | 3+477-3+483 | 6 |
| 13 | 3+570-3+575 | 5 |
| 14 | 3+719-3+723 | 4 |
| 15 | 3+744-3+750 | 6 |
| 16 | 3+893-3+897 | 4 |
| 17 | 3+998-4+008 | 10 |
|  | Razem : | 108 mb |

Wydatek tak ułożonego przepustu wyniesie :

 1500 mm  - F=1,76 m2 ,  Rh 2/3 =0,520 ,  spadek i = 20 ‰

wsp. chropowatości   n = 0,015

Q= 8,62 m3/s.(Q2%=7,05 m3/s

#### Kładka

Celem umożliwienia komunikacji między działkami nr 235/1 a 234 – własność Kondziarz Zbigniew Mokrzeszów 71A  w km 2+567-2+569 rowu przewidziano wykonać kładkę  dla pieszych o szerokości B=2,0 m.  i rozpiętości 450cm.

Rzędna dna rowu w m. kładki  257,23 m. npm, rzędna spodu konstrukcji kładki 259,00 m. npm. Kładka wykonana zostanie jako konstrukcja stalowa – dwuteownik 300 stężony co 90 cm poprzecznie ceownikiem 260 . Na tak wykonanym stężeniu ułożone zostanie poszycie drewniane wykonane z desek gr. 32 mm . Kładka posadowiona zostanie na murach wykona-nych z kamienia na zaprawie cementowej gdzie w strefie podparcia konstrukcji  stalowej wykonana zostanie ława żelbetowa gr. 20 cm.

Szczegóły konstrukcyjne kładki przedstawiono na załączonym rysunku.

# 8.4 Odbudowa rowów

Na trasie  do regulacji rowu Kotarba zajdzie potrzeba odbudowy rowów  bocznych  które to mają ujście do Kotarby.

Rowy boczne   odbudowane zostaną na odcinkach ujścia do Kotarby tj. na odcinku po 10 mb  do parametrów : szerokość w dnie b=0,6 m.,  1:m. =1:1,5 dno i skarpy ( skarpy pasem 1,0 m. ) umocnić płytą betonową z otworami .

  - Odbudowa stawów

Działki  na której  planuje się odbudowę  stawu  nr 1 –dz. 243/1 , 243/2  oraz stawu nr 2 dz.282 przylegają do rowu Kotarba  – obręb Mokrzeszów    gm. Świdnica .Właścicielami w/w działek jest Urząd Gminy w Świdnicy.

Powierzchnie poszczególnych działek wynoszą :

Dz. 243/1  - 314  m2

Dz. 243/2  - 1081 m2

Dz. 282     - 800   m2

8.5.1 Staw nr 1 –dz.243/1 , 243/2

Podstawowe dane stawu :

Powierzchnia całkowita ze skarpami Fc= 0,09 ha

Powierzchnia lustra wody Fw = 0,065 ha

Pojemność całkowita  Vcał = 440 m3

Maksymalna głębokość = 0,75 m. ,

Rzędna dozwolonego piętrzenia   259,45 m. npm,

Wysokość stojaka mnicha H= 1,20 m.

Długość leżaka- rurociągu odprowadzającego wodę do Kotarby  L= 19 m.

Długość rurociągu PVC śr.110 mm doprowadzającego wodę L= 7,5 m.

Na stawie nr 1 od strony działki przyległej nr 240 zaprojektowano mur oporowy o wysokości średniej 1,8 m. z kamienia na zaprawie cementowej. Parametry muru ; szerokość górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej  5:1 , fundament o wymiarach 50 x100 cm.   Długość muru

L =45 mb. Na murze wykonana zostanie bariera ochronna stalowa : słupek z dwuteownika 80 mm , pochwyt rura stalowa śr. 83/3,5 mm przeciąg  rura śr.30/3 mm. Szczegóły   konstruk-cyjne balustrady przedstawiono na załączonym rysunku .

#### Ujęcie wody

Jako ujęcie wody do stawu planuje się wykonać  na rowie Kotarba w km 2+746 ( przekrój trapezowy koryta ) gurt betonowy poprzeczny gr. 50 cm.w który wmontowany zostanie ceownik 65 mm. Elementem piętrzącym będą szandorki drewniane gr 51 mm umożliwiające piętrzenie  wody do rz. 259,60  m. npm przy rzędnej dna 259,20 m. npm.

Szerokość  zastawki szandorowej w świetle dna 100 cm.

Woda po spiętrzeniu na zastawce kierowana będzie  rurociągiem PVC śr. 110 mm do stawu.

Rzędna dna wlotu rurociągu 259,45 m. npm. Rurociąg na wlocie uzbrojony zostanie w zasuwę odcinającą wodę o średnicy 100 mm.

8.5.2 Staw nr 2 –dz. 282

Podstawowe dane stawu :

Powierzchnia całkowita ze skarpami Fc= 0,05 ha

Powierzchnia lustra wody Fw = 0,032 ha

Pojemność całkowita  Vcał = 280 m3

Maksymalna głębokość = 0,95 m. ,

Rzędna dozwolonego piętrzenia  267,40 m. npm,

Wysokość stojaka mnicha H= 1,20 m.

Długość leżaka- rurociągu odprowadzającego wodę do Kotarby  L= 6,5 m.

Długość  rurociągu  PVC śr 110 mm doprowadzającego wodę do stawu L=  32 mb.

#### Ujęcie wody

Jako ujęcie wody do stawu planuje się wykonać  na rowie Kotarba w km 3+379 wmontowany w mur kamienny oraz gurt betonowy w dnie  ceownik 65 mm. Elementem piętrzącym będą szandorki drewniane gr 51 mm umożliwiające piętrzenie  wody do rz. 267,60  m. npm przy rzędnej dna 267,37m. npm.

Szerokość  zastawki szandorowej w świetle dna 150 cm.

Woda po spiętrzeniu na zastawce kierowana będzie  rurociągiem PVC śr. 110 mm do stawu.

Rzędna dna wlotu rurociągu 267,50 m. npm.

Rurociąg uzbrojony zostanie w zasuwę odcinającą śr. 100  mm.

Szczegółowe opisy dotyczące stawów wraz z ujęciami przedstawiono w załączniku PBW odbudowy stawów.

8.6. Budowa ujęcia w km 2+609

W związku z pogłębieniem dna rowu zajdzie potrzeba przeniesienia istniejącego ujęcia wody do stawu zlokalizowanego na dz. 230/4 ( własność Węgłowski Tadeusz oraz UG Świdnica ). Celem utrzymania obecnej rzędnej w stawie tj.257,70 m. npm nastąpi przeniesienie ujęcia  z km 2+524 w km 2+609.

Parametry ujęcia :

- rzędna dna rowu 258,00 m. npm

- rzędna piętrzenia 258,25 m. npm

- rzędna wlotu rurociągu doprowadzającego wodę do stawu 258,10 m. npm,

- długość rurociągu doprowadzającego L= 90m  spadek dna J=  4 ‰

8.7 Polder zalewowy

W rejonie km 2+528-2+525   skarpę prawą rowu pozostawi się podobnie jak obecnie obniżoną o około 60 cm w stosunku do brzegu lewego. Na w/w odcinku powyższą skarpę ubezpieczy się brukiem kamiennym gr 25 cm na podkładzie betonowym gr.15-20 cm celem stworzenia  przelewu bocznego umożliwiającego przelanie się wód wielkich na dz. 233 ,która niegdyś sądząc po ukształtowaniu stanowiła staw.Rzędna przelewu bocznego 258,10 m. npm ,szerokośc przelewu 4 m. Obecnie ukształtowana  część dz. 233 o pow.  600m2 i głębokości  śr.  1,0 m. będzie w stanie zmagazynować ca 600m3 wody.

Odpływ wody z polderu do rowu Kotarba następować będzie poprzez wmontowany rurociąg

PVC śr. 315 mm i dł. L= 6 m.

Lokalizację polderu wraz z budowlami przedstawiono na planie sytuacyjno -wysokościowym.

8.8 Przebudowa  nitek wodociągowych

W związku z pogłębieniem dna rowu rzędu średnio 0,6-1,0 m. zajdzie konieczność

przebudowy-pogłębienia istniejących  nitek wodociągowych krzyżujących się z rowem .Zestawienie miejsc skrzyżowań wraz z  rzędnymi projektowymi przedstawiono w poniższym zestawieniu. Powyższe rozwiązania uzgodniono pozytywnie z  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o w Świdnicy.

# Zestawienie projektowanych przełożeń rurociągów wodociągowych

| Km | Średnica rurociągu | Typ zabudowy koryta | Rzędna dna rowu projek. | Rzędna góry rury osłonowej | Rura przewodowa PE(90 m | Rura osłonowa PE(160 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2+325 | 25 stal | A | 255,03 | 254,03 |  |  |
| 2+593 | 90 PVC | Przepust | 257,50 | 256,50 | 12,6 | 4,6 |
| 2+757 | 90 PVC | B | 259,39 | 258,39 | 14,5 | 6,5 |
| 2+879 | 90 PVC | A | 261,00 | 260,00 | 15 | 7 |
| 3+083 | 90 PVC | C | 263,67 | 262,67 | 14,5 | 6,5 |
| 3+302 | 90 PVC | Przepust | 266,30 | 265,30 | 12,6 | 4,6 |
| 3+483 | 90 PVC | Przepust | 268,82 | 267,82 | 12,6 | 4,6 |
| 3+630 | 25 stal | Przepust | 270,76 | 269,76 |  |  |
| 3+742 | 90 PVC | A | 272,80 | 271,80 | 15 | 7 |
| 3+865 | 25 stal | B | 275,05 | 274,05 |  |  |
| 4+012 | 25 stal | C | 277,47 | 276,47 |  |  |

# Schemat  przejść nitek wodociągowych pod dnem  rowu przedstawiono w części graficznej opracowania.

9. WPŁYW   INWESTYCJI   NA  ŚRODOWISKO .

1.Projektowana regulacja rowu  wraz z odbudową stawów poza okresem realizacji nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko

2.Regulacja oraz przebudowa koryta przyczyni się do bezpiecznego przeprowadzenia przepływów powodziowych tj. zapewnienia ochrony  p.powodziowej terenów przybrzeżnych,

3.Wykonane roboty zahamują erozję koryta przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonanie zabezpieczeń co przyczyni się do uratowania szeregu drzew porastających na podmytych brzegach meandrującego koryta.

4.Projektowany zakres prac stworzy  możliwości –warunki do prowadzenia właściwej eksploatacji koryta przez jego administratora.

10.INSTRUKCJA  GOSPODAROWANIA  WODĄ.

  - Koryto rowu

Koryto rowu Kotarba  na odcinku objętym regulacją  posiadać będzie   parametry , które zapewniają ,że wody średnie jak i powodziowe w sposób swobodny będą przepuszczone przez wieś .

W trakcie występowania wód powodziowych szczególną uwagę  zwrócić należy  na przepływ  zanieczyszczeń typu kłody drzew ,gałęzi  bądź inne  w rejonie przepustów  przy których ekipy ratownicze   winny pełnić stałe dyżury w trakcie akcji powodziowej .

Koryto rowu  na odcinku objętym regulacją po jej zrealizowaniu  wymagać będzie przepro-wadzania rokrocznych   zabiegów konserwacyjnych polegających na wykaszaniu skarp , wycince  zakrzaczeń ze skarp i dna oraz odmuleniu  dna .

Remonty ubezpieczeń przeprowadzane będą w miarę starzenia się ubezpieczeń i polegać będą na uzupełnianiu  ubytków spoin murów, podbudowie fundamentów ewentualnym uzupełnia-niu ubytków  skarp po przejściu wód powodziowych.

  - Stawy

W trakcie normalnej eksploatacji ujęcia to jest przy wodach niskich i średnich

wlot do rurociągu ujęcia może być otwarty gdyż wydatki  rurociągów  wlotowych  nie zagra-żają bezpieczeństwu obiektu -zrzut wody ze stawu poprzez leżak mnicha jest w stanie  prze-prowadzić w sposób bezpieczny w/w przepływ  .

W trakcie eksploatacji stawu należy prowadzić bieżącą konserwację polegającą na:

-czyszczeniu lustra wody z liści i roślinności wodnej

-usuwaniu zanieczyszczeń osadzających się w obrębie  wlotu  do ujęcia

-wykaszaniu skarp grobli , wykaszaniu skarp rowu ,uzupełnianiu

ewentualnych uszkodzeń skarp spowodowanym falowaniem wody

-utrzymywaniu urządzeń spustowych w pełnej sprawności

W trakcie wystąpienia wód wielkich w korycie  rowu   wskazane jest  wyjęcie szandorów piętrzących wodę oraz zamknięcie zasuwy na rurociągu wlotowym .Powyższe  spowoduje nie zamulanie stawu oraz da pewność swobodnego przejścia wód wielkich przez koryto rowu.

Po przejściu wód wielkich z uwagi na charakter ujęcia- boczne należy usunąć z koryta rowu odłożony namuł ewentualny rumosz ,który zanosić będzie wlot ujęcia.

Z uwagi na niewielkie piętrzenie w rowie   – 0,40 m. oraz jego niewielką pow. zalewu obiekt nie stwarza zagrożeń dla gruntów położonych poniżej .

## 11.0 REKULTYWACJA  TERENU  WZDŁUŻ ROBÓT

## 11.1  Likwidacja starorzeczy

Przekopy koryta wykonujemy w całości według zaprojektowanego kształtu koryta rowu. Przedtem należy zdjąć darń z humusem  i złożyć ją  wzdłuż przyszłej trasy skarpy wykopu , celem wykorzystania jej później do humusowania ( humus złożyć po stronie przeciwnej do starorzecza i przepchać go poza pas robót ).

Wykopy-przekopy rozpoczynamy od końca dolnego odcinka ponieważ wtedy łatwiej odwodnić wykop i znaczną część robót wykonać na sucho. Na odcinkach przekopów grunt z wykopów należy odkładać po stronie starorzecza .Po wykonaniu  ubezpieczeń koryta rowu  w/w grunt przepchnąć  spychaczami do starorzecza . Po  rozplantowaniu  gruntu z wykopów na martwicy rozścielić humus.

W trakcie zasypywania starorzeczy zwrócić uwagę na istniejący drzewostan celem jego pozostawienia i zminimalizowania strat. Zanim wpuścimy wodę do nowego wykopu należy umocnić brzegi oraz wykonać  wszystkie elementy przewidziane projektem.

## 11.2 Zagospodarowanie terenu wzdłuż trasy rowu

Tereny rolne wzdłuż trasy rowu  po których następował transport sprzętu budowlanego w trakcie robót jak i dowóz materiałów budowlanych przewiduje się zrekultywować poprzez :

- rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopów ,

- wygrabienie resztek drewna z karczunków ,

- rozścielenie humusu ,

- wykonanie orki średnio-głębokiej , nawożenie oraz wysiew traw i motylkowych ,

## 11.3 Likwidacja dróg dojazdowych -technologicznych

Prace rekultywacyjne polegać będą na :

- rozbiórce wraz z odwozem płyt żelbetowych na plac składowy wykonawcy,

- rozścielenie humusu oraz orka terenu ( orka głęboka ),

-    wysiew nawozów oraz mieszanki traw i motylkowych.

12.0 TECHNOLOGIA  WYKONANIA  ROBÓT

12.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne i umocnienia należy prowadzić przy niskich stanach wody w rowie. W przypadku wystąpienia przepływów powodziowych teren robót należy zabezpieczyć w celu zmniejszenia ewentualnych szkód powodziowych .

12.2 Place składowe budowy

Dla umożliwienia realizacji robót należy zagospodarować place budowy w rejonie rowu.

Lokalizację placów budowy pozostawia się  wykonawcy robót .Z uwagi na dobry dojazd od strony drogi powiatowej  proponuje się lokalizację placu budowy zamieścić na działkach Inwestora tj. dz. 233  (przyszły polder  ) oraz dz.282 ( teren przewidziany pod odbudowę stawu )

12.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegać będą na :

- usunięciu drzew i zakrzaczeń  wytypowanych do wycinki zgodnie z operatem dendrologicznym,

- zdjęcie i zmagazynowanie humusu,

- karczowanie pni z transportem na wysypisko śmieci,

- organizacja placu budowy

- zgromadzenie i zmagazynowanie odpowiedniej ilości materiałów,

12.4 Sprzęt budowlany

Do realizacji robót przy regulacji rzeki przewiduje się użyć :

- koparki o pojemności 0,4-0,6 m3 ,

- spychacze 75, 100 KM ,

- samochody do transportu materiałów ,

12.5 Kolejność  wykonania  robót regulacyjnych i budowli

1.Roboty przygotowawcze - tyczenie trasy , wycinka drzew itp.

2.Roboty ziemne przy rozbudowie koryta z jednoczesnym formowaniem nasypów,

3.Roboty umocnieniowe koryta rowu : budowa murów, umocnienia skarp i dna ,

4. Zasypanie starorzeczy  ,

5.Prace wykończeniowe oraz porządkowe w rejonie robót,

6.Odbudowa  stawów

6.Likwidacja placów budów oraz ich rekultywacja .

## 12.6 Zabezpieczenie  pasów  dróg wzdłuż robót regulacyjnych

Jedynym odcinkiem rowu gdzie roboty prowadzone będą  na styku bądź w drodze  jest :

- odcinek  w km 3+592-3+643  gdzie trasa rowu z uwagi na zabudowę będzie musiała przebiegać w drodze gminnej stanowiącej dz. nr 985 .

- odcinek w km 3+ 675 - 3+744 gdzie nastąpi odsunięcie koryta rowu od drogi powiatowej a istniejący rów bezpośrednio przyległy do drogi zostanie zasypany.

Wykonanie robót  regulacyjnych w tym przypadku odbędzie się bez potrzeby zajmowania pasa drogowego- roboty poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi.

13.0  DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy koryta rowu Kotarba wykonana została w czerwcu 2006 roku przez Firmę „GEOTECH” Ewa Twardysko ze Świdnicy.

Zgodnie z w/w dokumentacją projektowane roboty zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

W ramach badań wykonano :

-10 sondowań penetracyjnych do głębokości 1,2-2,2 m.,

- badania makroskopowe gruntów

Na terenie projektowanego obiektu tuż przy  korycie rowu wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

-warstwa nN- nasyp niekontrolowany  wystąpił w otworach 2,3,5 i 10 -miąższość nasypów wyniosła od 0,2-0,8 m. .W jego skład wchodził : żwir,glina kamienie , piasek średni, gleba , ceramika, okruchy cegieł.

-warstwa Nmg-namuł gliniasty .Wystąpił we wszystkich otworach za wyjątkiem 2,3.Utwory te wystąpiły bezpośrednio na powierzchni lub pod niewielką warstwą gleby. Są to grunty nienośne które  zostaną usunięte, gdyż nie nadają się do bezpośredniego posadowienia przepustów i murów oporowych.

-warstwa D – iły , iły piaszczczyste. Wystąpiły w otworach 2,3,6-10 na głębokości od 0,2-1,3 m. ppt( najczęściej pod warstwą namułów gliniastych ).Powyższe grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia .

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do PBW regulacji rowu Kotarba.

14.0 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania należy przestrzegać przepisów BHP ujętych w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych –Dz. U 47 poz.3104 z 2003 roku. Przed przystąpieniem do pracy bezwzględnie zapoznać się z w/w aktem prawnym.

- Zarządzeniem nr 104 Ministra Rolnictwa z dnia 13.09.1979 roku wprowadzające  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych”

14.1   Plan BIOZ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                 i ochrony zdrowia  przed rozpoczęciem robót Wykonawca  jest zobowiązany do sporządzenia w/w planu. Przy sporządzaniu planu BIOZ należy uwzględnić cały zakres projektowanych prac na obiekcie tj:

1. Zakres robót dla całego projektu obejmuje:

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne (sprzętem wykonawcy robót), ubezpieczenia ,budowle komunikacyjne ,wykonanie dróg dojazdowych technologicznych, prace wykoń-czeniowe.

Poszczególne zakresy robót wykonawcy  ustalone zostaną przed rozpoczęciem robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W miejscu wykonywania robót budowlanych w części konstrukcyjnej   występują inne obiekty budowlane tj przepusty do rozbiórki .

3.Wykaz elementów placu budowy i zaplecza placu które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykaz w/w elementów sporządzi wykonawca przed rozpoczęciem robót.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót na obiekcie.

Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania :

- poślizgnięcie się na tym samym poziomie: namoknięty grunt

- spadek z wysokości – ze skarpy

- potrącenie przez środki transportowe na placu budowy,

- uderzenie spowodowane rozładunkiem dźwigu mat. budowlanych takich jak : rury żelbetowe, płyty żelbetowe, materace siatkowe  itp.

- kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi,

- przysypanie - roboty ziemne załadunkowe z odwozem oraz formowanie ziemi na odkładzie - wyrobisku,

- hałas przy pracy spycharki,

- wibracja; zagęszczenie gruntu,

- mgły olejów i paliw: tankowanie i wymiana oleju,

5. Projekt organizacji robót

Projekt organizacji robót będzie stanowić załącznik do planu BIOZ i sporządzony zostanie przez kierownika budowy.

- instruktaż w zakresie BHP - w przypadku zaistnienia katastrofy budowlane bądź zaistnienia zanieczyszczenia środowiska, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej ( rękawice ochronne, obuwie, okulary itp. )

- przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji, preparatów  niebezpiecznych oraz odpadów na terenie budowy,

Przy regulacji rowu oraz odmuleniu stawów nie przewiduje się użytkowania wyrobów i materiałów niebezpiecznych a ewentualne resztki budowlane które mogą wystąpić w namułach występujących w dnie rowu i stawów  (złom, drewno, cegła) zostaną posegregowane i unieszkodliwione na składowiskach złomu i innych odpadów.

- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z  wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.

Do placu budowy i jego zaplecza służyć będą istniejące drogi – asfaltowa i gruntowa

przyległa do rowu Kotarba.

- Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych nastąpi w pomieszczeniu biurowym Wykonawcy ( prawdopodobnie w barakowozie ).

6. Wykaz rodzajów robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Roboty budowlane, których  charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

a/  wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż

1,5 m.

b/  roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości (plantowanie

skarp, prace przy murowaniu przelewu zbiornika – odrębne opracowanie)

c/   roboty budowlane stwarzające ryzyko uderzenia bądź potrącenia przez sprzęt pracujący na budowie – koparka, spycharka ,dźwig.

7.Wnioski końcowe

Zastosowanie się do opisanych wyżej rozwiązań pozwoli na sprawne i fachowe wykonanie wszystkich prac regulacyjnych i ubezpieczeniowym . Roboty  regulacyjne w rowie Kotarba oraz przy odmulaniu stawów  należy przeprowadzić w okresie przepływów niskich.

Roboty w rejonie kolizji z mediami podziemnymi oraz nadziemnymi –rurociągi wodociągowe, kable telekomunikacyjne oraz sieć gazowa  należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej  ostrożności.

15.0 DECYZJE , UZGODNIENIA

1.Decyzja nr 8/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr pisma DIIT-7331/CP-3/3/06 z dnia 1/09.2006 roku,

2.Pozwolenie wodnoprawne Starostwa Powiatu Świdnica –Decyzja nr  17/06 z dnia 19.10.2006 r znak ROŚ-6224/16/884/06 .

3.EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Wałbrzychu Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu Ldz. RD4-02/RE4/1379/2006 z dnia 16.08.2006 r.

4. Dolnośląska Spółka Gazownictwa  Spółka z o.o we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Wałbrzych  DE-4/INF-42/2006 z dnia 31.07.2006 roku

5.Uzgodnienie  Telekomunikacji Polskiej S.A Pion Sieci Obszar w Wałbrzychu nr 63192/06 numer pisma SWH/Z.2110-443/06/AS ,

6. Uzgodnienie z Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy

Sp. z o.o  - nr TT/403/333/2006 z dnia 12.07.2006 roku.

7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu- uzgodnienie trasy regulacji rowu Kotarba.

8. Decyzja-Pozwolenie nr 399/06 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu  z dnia 11 września 2006 roku.

Kserokopie w/w dokumentów w załączeniu.