PROJEKTOWANIE   -  NADZÓR   -  KOSZTORYSOWANIE

w   specjalności    wodno-melioracyjnej i instalacji sanitarnych

mgr inż. Wojciech Kaźmierowski

ul.Wróblewskiego 19/10                                                                                                                                        Regon    ??????

58-100 ŚWIDNICA                                                                                                                                               NIP  884-102-??????

tel. (074) 8524815

OPERAT  HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNY

TEMAT  :  Operat hydrologiczno-hydrauliczny

Regulacja rowu  R-H

w  km  0+000-  0+750

BRANŻA:  Melioracje wodne.

OBIEKT :   Rów  R-H

ADRES:        Witoszów Dolny   gm. Świdnica

pow. Świdnica  woj. Dolnośląskie

INWESTOR: Urząd Gminy Świdnica

ul. Głowackiego 4  58-100 Świdnica

|  | NAZWISKO I IMIĘ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Sprawdzający | mgr inż. Wojciech Kaźmierowski upr. UAN ............................ mgr inż. Zbigniew Adamus upr. UAN VI-f/3/16/90 | Lipiec 2007 Lipiec 2007 |  |

SPIS   TREŚCI

1.0    Wykorzystane materiały

2.0    Wielkości  podstawowe

2.1    Wielkości charakterystyczne zlewni

2.2    Położenie obiektu , hydrografia .

2.3    Charakterystyka rowu R-H.

2.3.1 Przepływy średnie

2.3.2 Przepływy charakterystyczne wód wielkich wg. C.U.G.W

2.3.3 Przepływy charakterystyczne wód wielkich wg. spływów jednost.

2.3.4 Przepływy charakterystyczne wód wielkich wg.Walkowicza

2.3.4 Przepływy charakterystyczne wód wielkich wg.Wołoszyna

### 3.0  Przepływy miarodajne i kontrolne

4.0  Sprawdzenie przepustowości budowli istniejących.

5.0  Wnioski

1.0 Wykorzystane materiały

1.Operat pomiarowy opracowany przez geodetę uprawnionego .

2.Przepisy techniczne którym winny odpowiadać obiekty inżynierskie i urządzenia techniczne gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego- Warszawa 1974 rok,

3.Założenia Techniczno-Ekonomiczne regulacji Witoszowskiego Potoku opracowane przez BPWM we Wrocławiu -Wrocław w   1970 rok.

4.Mapy sytuacyjno-wysokościowe  w skali 1:1000 , 1:10 000 , 1:25 000.

2.0  Wielkości  podstawowe

2.1  Wielkości charakterystyczne zlewni rowu  R-H .

- opad średni w zlewni  na terenie objętym opracowaniem 703 mm

ustalono na podstawie izohiet zlewni potoku Witoszwoskiego

- średnia szerokości dna istniejąca rowu   0,8-1,2  m.

- średnia głębokość istniejąca  rowu R-H  0,6-0,8 m.

- powierzchnie zlewni rowu   w przekroju  km 0+000 – 3,88 km2 początek odcinka objętego regulacją .

| x | Odcinek regulacyjny |
| --- | --- |
| km rowu | km 0+000- 0+928 |
| Opad średnioroczny ( mm) | 703 mm |
| F / km 2 / w tym : - lasy | 3,88 1,81 |

2.2 Położenie obiektu , hydrografia .

Administracyjnie odcinek rowu   objęty regulacją położony jest we  wsi Witoszów  Dolny  gm. Świdnica  powiat Świdnica .

Hydrograficznie rów  leży w  obszarze hydrograficznym rzeki Bystrzycy. Rów jest lewobrzeżnym dopływem Witoszowskiego Potoku  do którego  to wpada w km 6+600 na terenie m. Witoszów Dolny.

2.3 Charakterystyka rowu R-H.

Rów którego to koryto przewidziane jest do regulacji  według ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych DZMiUW we Wrocławiu Oddział w Świdnicy stanowi rów melioracyjny o symbolu  R-H .Łączna długość rowu wynosi ponad 4,2 km km. Źródliska rowu znajdują się w Pogorzale  na wysokości ca 480 m. npm ,natomiast ujście do potoku Witoszowskiego na terenie m. Witoszów Dolny następuje na rzędnej  ca 280,60 m npm. Rów   R-H we wsi Witoszów Dolny  tj. m. objętej opracowaniem ma stosunkowo duże spadki podłużne wynoszące ca 20 ‰ .Powyższe sprzyja koncentracji i szybkiemu spływowi wód przez wieś co w tym przypadku  powoduje wylewy i zniszczenia w dobytku ludności tam zamieszkującej. Przyczyną występowania wód z koryta są przede wszystkim punktowe zatory na które składają się :

- niewłaściwe parametry poprzeczne koryta ( zbyt małe głębokości oraz szerokości ).

- zbyt małe średnice przepustów i mostków na rowie ( 80 i 100 cm),

2.3.1 Przepływy średnie

Przepływ średni z wielolecia obliczono wzorem Iszkowskiego:

Qs=0,0317 x c x H x F  gdzie :

c- współczynnik spływu ( dla terenów częściowo nizinnych i częściowo pagórkowatych przyjęto 0,40.

H- opad normalny  703 mm,

F – pow. zlewni  3,88 km2

Qs=0,0317 x 0,4 x0,703 x 3,88  = 0,034 m3/s

Q2= 0,70 x 0,45x 0,034  = 0,011 m3/s

Q1= 0,40 x 0,45 x 0,034  = 0,0061 m3/s

Q0= 0,20 x 0,45 x 0,034 =0,0031 m3/s

2.3.2. Obliczenia wód wielkich według C.U.G.W

Wielka woda wg C.U.G.W  wynosi :

Qmax = F 2/3  x ( x h  - z )3/2   x   xx     gdzie :

Qmax - przepływ największy o prawdopodobieństwie

wystąpienia  p %

F -   powierzchnia zlewni w km 2

 - współczynnik zależny od rodzaju gleb  - przyjęto 0,60.

h - wysokość opadu atmosferycznego w mm zależna od p %,

czasu trwania  opadu nawalnego  t , średniego opadu H i

natężenia opadu  i .

 - współczynnik charakteryzujący spadek cieku dobrano w

wysokości 0,13 dla I= 34 %o

 - wskaźnik charakteryzujący rzeźbę terenu zlewni ,

odczytano  0,84 dla L= 4,2 km

 - wskaźnik charakteryzujący udział jezior  1,0

Dla  czasu spływu wody 40 minut – 0, 66 h  ( czas funkcją długości cieku ) odczytano natężenie opadów  nawalnych dla poszczególnych prawdopodobieństw  i . Wysokość opadu    h = i x t .

# v = 0,60     zśr = 15*1,81/3,88= 7,00  mm

| p % | i mm/h | h=i xt h | F2/3 | ( x h -z)3/2 |  xx  x F2/3 | Qp % m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 60,16 | 40,10 | 2,46 | 70,46 | 0,268 | 18,94 |  |
| 0,5 | 49,46 | 32,94 | 2,46 | 45,58 | 0,268 | 12,25 |  |
| 1 | 45,36 | 30,21 | 2,46 | 37,13 | 0,268 | 9,98 |  |
| 2 | 40,90 | 27,24 | 2,46 | 28,54 | 0,268 | 7,67 |  |
| 5 | 34,96 | 23,28 | 2,46 | 18,40 | 0,268 | 4,94 |  |
| 10 | 30,53 | 20,33 | 2,46 | 11,82 | 0,268 | 3,17 |  |

2.3.3. Obliczenia wód wielkich według spływów jednostkowych

Według opracowania BPWM we Wrocławiu z 1970 roku ZTE regulacji Witoszowskiego Potoku przepływy w potoku Witoszowskim w km 7+340 tj. 700 mb powyżej  ujścia rowu

R-H do Witoszowskiego Potoku wynoszą przy zlewni potoku 14,8 km2  :

| p % | Spływ jedn.dla Witoszowskiego Potoku (m3/s/km2 ) | Rów R-H w km 0+000 Q ( m3/s) |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 4.4831 | 17,39 |
| 0,5 | 2,9925 | 11,61 |
| 1,0 | 2,4459 | 9,49 |
| 2,0 | 1,9209 | 7,45 |
| 5,0 | 1,2973 | 5,03 |
| 10,0 | 0,8723 | 3,38 |

2.3.4. Obliczenia wód wielkich według Walkowicza

Wielkie wody według Walkowicza o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia  wynoszą [ m3/s ]:

b= F:L2= 3,88/4,22 =0,219  ( k= 0,769   , c  = 0,55

(=0,787 dla średniego  spadku cieku  J= 34 %o  ,

(=0,740  dla opadu 703 mm

Qp%= qp%(b=0,1) x  k  x  ( x ( x c x F

log qp%=log m.p – 0,4 log ( 0,1 x L2 )

| p % | log m.p | 0,4 log ( 0,1 x L2 ) | log qp% | qp% | k x ( x ( x c x F | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,89763 | 0,0986 | 0,7990 | 6,29 | 0,955 | 6,00 |
| 5 | 1,0000 | 0,0986 | 0,9014 | 7,96 | 0,955 | 7,61 |
| 2 | 1,11059 | 0,0986 | 1,0119 | 10,27 | 0,955 | 9,82 |
| 1 | 1,18469 | 0,0986 | 1,0860 | 12,19 | 0,955 | 11,64 |
| 0,5 | 1,25285 | 0,0986 | 1,1542 | 14,26 | 0,955 | 13,62 |
| 0,1 | 1,38561 | 0,0986 | 1,2870 | 19,36 | 0,955 | 18,49 |

Q50% = c* F n = 0,45  *3,88  0,75 = 1,24   m3/s

2.3.4 Przepływy charakterystyczne wód wielkich wg.Wołoszyna

Spływy jednostkowe w zlewni Witoszowskiego potoku wg. metody Wołoszyna w km  7+340 tj. 700 mb powyżej  ujścia rowu R-H wynoszą przy zlewni potoku 14,8 km2  :

| p % | Spływ jedn.dla Witoszowskiego Potoku wg. Wołoszyna (m3/s/km2 ) | Rów R-H w km 0+000 Q ( m3/s) |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | - | - |
| 0,5 | - | - |
| 1,0 | 2,770 | 10,77 |
| 2,0 | 1,939 | 7,52 |
| 5,0 | 1,025 | 3,97 |
| 10,0 | 0,914 | 3,54 |
| 20,0 | 0,637 | 2,47 |
| 50 | 0,416 | 1,61 |

Zestawienie zbiorcze- porównanie przepływów

|  | Przepływy wód wielkich w m3/s według: |
| --- | --- |
| p % | C.U.G.W | Spływów jednostk . | Walkowicza | Wołoszyna |
| 0,1 | 18,94 | 17,39 | 18,49 | - |
| 0,5 | 12,25 | 11,61 | 13,62 | - |
| 1,0 | 9,98 | 9,49 | 11,64 | 10,77 |
| 2,0 | 7,67 | 7,45 | 9,82 | 7,52 |
| 5,0 | 4,94 | 5,03 | 7,61 | 3,97 |
| 10,0 | 3,17 | 3,38 | 6,00 | 3,54 |
| 20,0 | - | - | - | 2,47 |
| 50 | - | - | 1,24 | 1,61 |

Po przeanalizowaniu wielkości w/w przepływów do wymiarowania koryta rowu oraz budowli komunikacyjnych przyjęto przepływy  uśrednione wyliczone jako średnia arytmetyczna z metody CUGW ,spływów jednostkowych oraz Wołoszyna.

### 3.0 Przepływy miarodajne i kontrolne

Zgodnie z  obwiązującymi przepisami tereny wsi Witoszów Dolny  winny być chronione na :

- tereny zabudowane na przepływ wielkiej wody o prawdopodobieństwie pojawienia się p=3% ( raz na 33 lata ),

- -otwory przepustów pod drogami gminnymi i pod dojazdami do posesji p=2%( raz na 50 lat ),

- otwory przepustów pod drogami powiatowymi p=1% ( raz na 100 lat ).

4.0 Sprawdzenie  przepustowości  istniejących budowli .

Poniżej w tabeli zamieszczono wyniki obliczeń hydraulicznych istniejących budowli na rowie R-H  przy istniejących spadkach :.

|  |  |  | Rów R-H km 0+000 - 0+750 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr przekroju | Parametr budowli | F | U | Rh2/3 | n | I | v | Q |
|  | ( m ) | (m2) | ( m ) |  |  |  | ( m/s ) | ( m3/s ) |
| P-2 | 1,30x1,10 | 1,43 | 3,500 | 0,550 | 0,015 | 0,0228 | 5,54 | 7,93 |
| P-5 | łupina | 2,50 | 11,000 | 0,372 | 0,017 | 0,0218 | 3,23 | 8,07 |
| P-7 | 1,67 x 0,90 | 1,88 | 3,790 | 0,627 | 0,017 | 0,0160 | 4,67 | 8,77 |
| P-8 P-9 | Ø 1,0 | 0,785 | 3,140 | 0,397 | 0,015 | 0,0166 | 3,41 | 2,67 |
| P-11 P-12 | Ø 0,80 | 0,502 | 2,512 | 0,342 | 0,015 | 0,010 | 2,28 | 1,14 |
| P-13 P-14 | 1,60 x 1,30 | 2,08 | 4,200 | 0,626 | 0,017 | 0,0169 | 4,78 | 9,95 |
| P-17 | łupina | 0,600 | 5,500 | 0,228 | 0,017 | 0,0285 | 2,26 | 1,36 |
| P-19 P-20 | 2x Ø 1,0 | 1,570 | 6,280 | 0,397 | 0,015 | 0,040 | 5,29 | 8,31 |
| P-21 | Ø 0,80 | 0,502 | 2,510 | 0,342 | 0,015 | 0,0168 | 2,95 | 1,48 |
| P-23 | Ø 1,00 | 0,785 | 3,140 | 0,397 | 0,015 | 0,0310 | 4,66 | 3,66 |
| P-25 | Ø 1,00 | 0,785 | 3,140 | 0,397 | 0,015 | 0,0518 | 6,02 | 4,73 |
| P-29 | Ø 0,60 | 0,282 | 1,880 | 0,283 | 0,015 | 0,0208 | 2,72 | 0,76 |

- Wnioski

Z pośród wszystkich budowli komunikacyjnych na rozpatrywanym odcinku żadna z nich w chwili obecnej nie przepuszcza wód  wielkich o zadanym  prawdopodobieństwie wystąpienia .Większość z nich z uwagi na zły stan techniczny lub kąt usytuowania w stosunku do osi rowu  bądź przepustowość musi zostać  rozebrane.

Biorąc pod uwagę w/w czynniki  z pośród wyszczególnionych obiektów komunikacyjnych  rozbiórki wymaga 10 szt budowli  - pozostawia się budowle zlokalizowane w przekrojach P-4-P-5 ( most w ciągu drogi powiatowej ) oraz Most w przekroju P-7 .

?????????????