PROJEKTOWANIE   -  NADZÓR   -  KOSZTORYSOWANIE

w   specjalności    wodno-melioracyjnej

mgr inż. Zbigniew Adamus

ul.Solna 11                                                                                                                                                                       Regon    890345020

58-160 ŚWIEBODZICE                                                                                                                                                   NIP  884-102-92-71

tel. (074) 6661918

OPERAT  WODNO-PRAWNY

TEMAT  :  Operat wodno-prawny

Regulacja rowu Kotarba  R-C

w  km 2+024 – 4+046

Odbudowa stawów na dz. 282, 243/1 , 243/2

BRANŻA:  Melioracje wodne.

OBIEKT :   Kotarba rów R-C

ADRES:        Mokrzeszów   gm.  Świdnica

pow. Świdnica  woj. Dolnośląskie

INWESTOR: Gmina  Świdnica

ul. Głowackiego 4

58-100 Świdnica

| / pieczęć nagłówkowa / | NAZWISKO I IMIĘ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Adamus upr. UAN VI-f/3/16/90 mgr inż. Wojciech Kaźmierowski upr. UAN.VI-f/3/26/87 ANF 2/9/83 | lipiec 2006 r lipiec 2006 r |  |

SPIS   TREŚCI

- DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Materiały wyjściowe

1.3. Zakres opracowania

1.4. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

2. CEL REGULACJI  I BUDOWY  URZADZEŃ .

3. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW WODNYCH

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU

ODDZIAŁYWANIA  URZADZEŃ  WODNYCH

5. OBOWIĄZKI  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE

6. CHARAKTERYSTYKA  WÓD  OBJĘRTYCH POZWOLENIEM

WODNOPRAWNYM

7. PRZEPŁYWY MIARODAJNE I KONTROLNE

8. PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE PRZEWIDZIANYCH  DO WYKONANIA

URZĄDZEŃ  WODNYCH.

8.1  Regulacja rowu

8.2. Stopnie redukcyjne,

  - Budowle komunikacyjne

  - Odbudowa rowów

  - Odbudowa stawów

  - Budowa ujęcia wody w km 2+609

  - Polder zalewowy

  - Przyłącza wodociągowe

9.  WPŁYW   INWESTYCJI   NA  ŚRODOWISKO .

10. ZAKRES  WNIOSKOWANYCH  UPRAWNIEŃ

11.OPIS  W JĘZYKU  NIETECHNICZNYM

12 INSTRUKCJA  GOSPODAROWANIA  WODĄ.

13 STRONY   ZAINTERESOWANE

14.DECYZJE ,UZGODNIENIA

- DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

Operat wodno-prawny na „Regulację rowu Kotarba R-C oraz odbudowę dwóch stawów w m. Mokrzeszów” opracowano na zlecenie  Urzędu Gminy w Świdnicy na podstawie umowy nr ZPF/ZIRiOŚ/06/04/06 z dnia 5.04.2006 roku  zawartej pomiędzy Projektantem a w/w Inwestorem .

1.2. Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania operatu wodno-prawnego jest PBW regulacji  rowu  Kotarba R-C  w m. Mokrzeszów  wraz z odbudową stawów oraz materiały geodezyjne do projektu.

1.3. Zakres opracowania

Operat wodno-prawny swym zakresem obejmuje odcinek rowu Kotarba R-C  w obrębie wsi Mokrzeszów Dolny  od km 2+024- 4+046  to jest o długości 2022 m.

W skład projektu będącego podstawą opracowania operatu wodno-prawnego wchodzą :

- regulacja rowu Kotarba R-C  na odcinku jak wyżej,

- stopnie o wysokości spadu h=0,50 m -szt 1 , h=0,3 m. –szt 1

- przepusty drogowe szt 17

- rurociągi średnicy 1500 mm o dł. 92 mb,

- rurociągi średnicy 1200 mm o dł. 61 mb,

- odbudowa dwóch stawów –obiektów  małej retencji wodnej wraz z urządzeniami do ujmowania wody i jej zrzutu.

1.4. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia jest Urząd Gminy w Świdnicy

ul. Głowackiego 4  58-100 Świdnica.

2. CEL REGULACJI  I BUDOWY  URZADZEŃ .

Zakres i sposób regulacji na przedmiotowym odcinku podyktowany został zadaniom jakim winno spełniać koryto rowu  a także warunkom umożliwiającym eksploatację.

Podstawowymi zadaniami prowadzonej regulacji rowu Kotarba  jest :

- przystosowanie koryta rowu  do przeprowadzenia przepływów powodziowych  a tym samym ochronę mieszkańców przed w/w wodami,

- zahamowanie erozji koryta  przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonaniu ubezpieczeń,

- zapewnienie trwałości i stałości  przekroju poprzecznego,

Rozwiązanie powyższych  zadań projektuje się poprzez :

- regulację spadku podłużnego rowu  przez zastosowanie stopni,

- zmianę trasy rowu  na odcinkach o zbyt ostrych łukach,

- zabudowę przekroju poprzecznego koryta zapewniającą trwałość i dogodną konserwację,

- odbudowę istniejących niegdyś stawów  zlokalizowanych tuż  przy korycie rowu.

Pozwolenie wodno-prawne  dotyczy :

- regulacji rowu w km 2+024 – 4+046

- budowy stopni : w km   2+605 oraz 4+029

- odbudowę 17 przepustów dojazdowych do posesji,

- wykonanie 92 mb rurociągów śr. 1500 mm, oraz 61 mb rurociągów śr. 1200 mm

- odbudowę dwóch stawów –obiektów  małej retencji wraz z ujęciami w km  2+746 , 3+379

rowu,

-    przebudowę przyłączy wodociągowych posadowionych tuż pod dnem koryta rowu.

3. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW WODNYCH

Dla projektowanych budowli regulacyjnych urządzenia pomiarowe oraz znaki wodne nie są wymagane.

Dla budowli piętrzących wodę w stawach   przewiduje się umiejscowić w stojakach mnichów bolce stalowe określające max. poziomy piętrzenia wody .Bolce po zamontowaniu w ścianach stojaków mnichów   pomalować na kolor czerwony.

4. STAN  PRAWNY  NIERUCHOMOŚCI  USYTUOWANYCH  W  ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA  URZĄDZEŃ  WODNYCH

Projektowane urządzenia poza okresem realizacji prac nie spowodują ujemnego wpływu na tereny przyległe.

W związku z projektowaną regulacją rowu  zaistnieje konieczność przejęcia części przyle-głych gruntów jako wywłaszczenie stałe  ( wykup pod nowe koryto rowu ).  Oprócz wywła-szczenia stałego przewiduje się zajęcie  czasowe dla celów komunikacji ruchu maszyn i sprzętu oraz składowania materiałów. Na zajętych czasowo terenach wykonana będzie rekultywacja mająca na celu przywrócenie ich do stanu użytkowania pierwotnego.

Zagadnienia wywłaszczenia stałego oraz czasowego zostały ujęte szczegółowo we wstępnym

Operacie wywłaszczeniowym, stanowiącym odrębny załącznik PBW regulacji.

Poniżej zamieszcza się wykaz właścicieli wraz z numerami działek których grunty  sąsiadują

z korytem rowu  to jest będą podlegać czasowemu bądź trwałemu zajęciu pod regulację .

| Nr działki | Pow. całkowita [ ha ] | Nazwisko i imię | Adres | Pow. do trwałego zajęcia ( - ) [ m2 ] | Pow. zajęta czasowo ( - ) [ m2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | 1,46 | Kapłon Mieczysław | Mokrzeszów 67a | - | 500 |
| 218 | 1,53 | Kapłon Mieczysław | Mokrzeszów 67a | - | 500 |
| 938 droga | 0,13 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 30 |
| 223 | 1,53 | Bojko Włodzimierz Domaradzki Stanisław | Mokrzeszów Świebodzice Osiedle Przodowników Pracy 6g/14 | 160 | 750 |
| 220 | 0,88 | Bojko Włodzimierz Kapłon Mieczysław Maciak Maciej | Mokrzeszów Mokrzeszów Mokrzeszów | - | 300 |
| 221 | 0,06 | Bojko Włodzimierz Domaradzki Stanisław | Mokrzeszów Świebodzice Osiedle Przodowników Pracy 6g/14 | - | 330 |
| 957 droga | 0,01 | Gmina Świdnica | Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 40 |
| 222 | 0,06 | Synoś Przemysław | Mokrzeszów 66 | - | 150 |
| 226/4 | 0,12 | Gmina Świdnica 1/2 Hucał Marian 1/2 | Ś-ca Bartosza Głowackiego 4 Mokrzeszów | - | 130 |
| 226/2 | 0,39 | Adamczyk Tadeusz Hucał Marian | 58-160 Świebodzice – Mokrzeszów 68 58-160 Świebodzice – Mokrzeszów | 40 | 300 |
| 226/3 | 0,14 | Gmina Świdnica 1/2 Hucał Marian 1/2 | Świdnica Bartosza Głowackiego 4 Mokrzeszów | 20 | 100 |
| 232 | 0,08 | Mitura Andrzej | Mokrzeszów 69 | 180 | 275 |
| 228 | 1,27 | Mitura Andrzej | Mokrzeszów 69 | - | 75 |
| 233 | 0,18 | Gmina Świdnica 1/2 Węgłowski Tadeusz 1/2 | Świdnica Bartosza Głowackiego 4 Mokrzeszów 70a | 50 | 470 |
| 230/1 | 0,17 | Węgłowski Tadeusz | Mokrzeszów 70a | 30 | 150 |
| 230/4 | 0,15 | Gmina Świdnica 1/2 Węgłowski Tadeusz 1/2 | Świdnica Bartosza Głowackiego 4 Mokrzeszów 70a | 70 | 300 |
| 230/3 | 0,51 | Węgłowski Robert Węgłowski Tadeusz | Mokrzeszów 70 Mokrzeszów 70a | - | 80 |
| 956 droga | 0,01 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 40 |
| 954 droga | 0,02 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 25 |
| 955 droga | 0,02 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 35 |
| 235/1 | 0,18 | Kondziarz Zbigniew | Mokrzeszów 71A | 20 | 150 |
| 234 | 0,08 | Kondziarz Zbigniew | Mokrzeszów 71A | - | 190 |
| 235/2 | 0,57 | Pfeiffer Lucyna Szachniewicz Wicenty | Mokrzeszów 72 Mokrzeszów 72 | - | 125 |
| 240 | 0,58 | Cisoń Józef | Świebodzice Bolesława Chrobrego 1G/3 | 10 | 275 |
| 241 | 0,13 | Stańczyk Lidia Stańczyk Stanisław | Mokrzeszów 62 Mokrzeszów 62 | 10 | 210 |
| 242/2 | 0,0337 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 30 |
| 243/1 | 0,0314 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 30 |
| 243/2 | 0,1081 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 200 |
| 242/3 | 0,0477 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | 150 | 160 |
| 952 droga | 0,02 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 30 |
| 953/1 droga | 0,01 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 30 |
| 248/2 | 0,2 | Węgłowska Danuta Węgłowski Wiktor | Mokrzeszów 74a Mokrzeszów 74a | 30 | 250 |
| 248/1 | 0,12 | Garazdowska Anna Garazdowski Paweł | Mokrzeszów 75 Mokrzeszów 75 | 10 | 230 |
| 249 | 0,07 | Kukuła Maria | Mokrzeszów 76 | - | 250 |
| 250 | 0,77 | Kukuła Maria | Mokrzeszów 76 | 25 | 250 |
| 254/1 | 0,12 | Strojek Irena | Mokrzeszów 77 | 10 | 320 |
| 259 | 0,09 | Jóźków Halina Jóźków Ryszard | Mokrzeszów 78 Mokrzeszów 78 | - | 450 |
| 258 | 0,17 | Strojek Irena | Mokrzeszów 77 | - | 180 |
| 951 droga | 0,03 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 65 |
| 260/1 | 0,09 | Jóźków Halina Jóźków Ryszard | Mokrzeszów 78 Mokrzeszów 78 | - | 25 |
| 260/3 | 0,03 | Jóźków Halina Jóźków Ryszard | Mokrzeszów 78 Mokrzeszów 78 | - | 130 |
| 260/5 | 0,17 | Jóźków Halina Jóźków Ryszard | Mokrzeszów 78 Mokrzeszów 78 | - | 200 |
| 261/2 | 0,12 | Nowak Ewa | Mokrzeszów 80 | - | 350 |
| 260/6 | 0,15 | Szydełko Edward Szydełko Elżbieta | 58-160 Świebodzice Mieszka Starego 25/5 58-160 Świebodzice Mieszka Starego 25/5 | 60 | 150 |
| 261/1 |  | FANTOM |  | - | 150 |
| 262 woda | 0,12 | Bryling Rudolf Mamej Anna | 58-160 Świebodzice Mokrzeszów 81 58-160 Świebodzice Mokrzeszów - zgon | - | 110 |
| 264 | 0,12 | Bryling Józefa Bryling Rudolf | Mokrzeszów Mokrzeszów | 80 | 400 |
| 265/2 | 0,11 | Kosiorek Alina Kosiorek Ryszard | Wałbrzych Stanisława Moniuszki 66I/217 Wałbrzych Stanisława Moniuszki 66I/217 | - | 180 |
| 265/1 | 0,1 | Sterna Jerzy | Świebodzice Wałbrzyska 16/3 | 30 | 100 |
| 266 | 0,02 | Węgłowska Stefania | Mokrzeszów 88 | 30 | 150 |
| 267 | 0,04 | Dobroń Aneta Dobroń Leszek Łagocka Władysława | Mokrzeszów 84 Stary Jaworów 1d/1 Mokrzeszów 84 | - | 200 |
| 268 | 0,11 | Dobroń Aneta Dobroń Leszek Łagocka Władysława | Mokrzeszów 84 Stary Jaworów 1d/1 Mokrzeszów 84 | 50 | 200 |
| 949 droga | 0,19 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 35 |
| 950 droga |  | FANTOM |  | - | 35 |
| 282 | 0,08 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | 300 | 600 |
| 283 | 0,08 | Hnatów Marian Hnatów Wanda | Świdnica Księżnej Jadwigi Śl. 16/4 Świdnica Księżnej Jadwigi Śl. 16/4 | 90 | 230 |
| 140 | 0,19 | Wojciechowska Zofia Wojciechowski Leon | Mokrzeszów 89 Mokrzeszów 89 | - | 380 |
| 949 |  | Urząd Gminy Świdnica | Ul. Głowackiego 4 Świdnica | - | 800 |
| 139 | 0,11 | Adamcewicz Halina Adamcewicz Jan | Mokrzeszów 90 Mokrzeszów 90 | - | 90 |
| 138 | 0,02 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 150 |
| 137 | 0,06 | Welc Aneta | Mokrzeszów 91 | - | -** |
| 134 | 0,1 | Wołoszyn Edward Wołoszyn Maria | Mokrzeszów 94 Mokrzeszów 94 | 220 | 200 |
| 132 | 0,1 | Wołoszyn Edward Wołoszyn Maria | Mokrzeszów 94 Mokrzeszów 94 | 350 | 350 |
| 130/2 droga | 0,01 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 30 |
| 896 droga | 0,01 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | - | 30 |
| 130/1 | 0,09 | Gmina Świdnica | Urząd Gminy Świdnica Bartosza Głowackiego 4 | 50 | 325 |
| 131 | 0,09 | Iwanowska Maria Iwanowski Wiesław | Świebodzice Bolesława Krzywoustego 8/7 Świebodzice Bolesława Krzywoustego 8/7 | 25 | 320 |
| 127 | 0,14 | Wizimirski Kazimierz | Mokrzeszów 100 | 60 | 330 |
| 129 | 0,23 | Stróż Czesław | Mokrzeszów 97 | 15 | 420 |
| 128 | 0,16 | Wizimirski Kazimierz | Mokrzeszów 100 | 35 | 220 |
| 125 | 0,19 | Łukojć Bożena | Mokrzeszów 103 | 140 | 260 |
| 126 | 0,04 | Łukojć Bożena | Mokrzeszów 103 | - | 350 |
| 124 | 0,05 | Łukojć Bożena | 58-160 Świebodzice Mokrzeszów 103 | - | 150 |
| Razem : | 2 350 m2 | 15 655 m2 |

Uwaga :  ** dotyczy terenu zajętego pod budynkami

5. OBOWIĄZKI  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE

Urząd Gminy Świdnica  jest jednostką ubiegająca się o pozwolenie i zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowań za  straty powstałe w czasie wykonywania projektowanych urządzeń i odbudowywanego  koryta rowu.

Tereny  właścicieli indywidualnych zajęte pod trasę regulacyjną  rowu  przewidziano do wywłaszczenia w trybie postępowania o wywłaszczeniu. Dla terenów zajętych czasowo prze-widuje się wypłatę odszkodowań i przywrócenie ich do stanu pierwotnego użytkowania.

Odszkodowaniu podlegają ponadto wszelkie szkody w uprawach wyrządzone w trakcie wy-konywania robót.

Administrator rowu Kotarba R-C  ma obowiązek do utrzymania i konserwacji rowu  i budo-wli po wykonaniu robót.

6. CHARAKTERYSTYKA  WÓD  OBJĘTYCH POZWOLENIEM  WODNO-PRAWNYM

Administracyjnie odcinek rowu   objęty regulacją położony jest we  wsi Mokrzeszów Dolny  gm. Świdnica  powiat Świdnica .

Hydrograficznie rów  leży w  obszarze hydrograficznym rzeki Bystrzycy. Rów jest lewobrzeżnym dopływem potoku Milikówka do której to wpada poniżej miejscowości Milikowice.

Charakterystyka rowu Kotarba.

Ciek  Kotarba- według ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych DZMiUW we Wrocławiu Oddział w Świdnicy stanowi rów melioracyjny o symbolu  R-C .Łączna długość rowu wynosi ponad 6 km. Źródliska rowu znajdują się w górnym Mokrzeszowie na wysokości ca 350 m. npm ,natomiast ujście do potoku Milikówka poniżej miejscowości Milikowice następuje na rzędnej  ca 242,00 m. npm . Rów  Kotarba R-C we wsi Mokrzeszów tj. m. objętej opracowaniem ma stosunkowo duże spadki podłużne wynoszące ponad 10 ‰ .Powyższe sprzyja koncentracji i szybkiemu spływowi wód przez wieś co w przypadku Mokrzeszowa Dolnego powoduje wylewy i zniszczenia w dobytku ludności tam zamieszkującej. Przyczyną występowania wód z koryta są przede wszystkim punktowe zatory na które składają się :

- zbyt małe średnice przepustów na rowie ( 40-50 cm),

- krzyżujące się z rowem zbyt nisko umiejscowione media –gazociągi ,

- niewłaściwe parametry poprzeczne koryta ( zbyt małe głębokości oraz szerokości ).

Przepływy charakterystyczne w rowie w przekroju km 2+024 oraz km 2+715 wynoszą :

| p % | Km 2+024 F= 3,50 km2 Q (m3/s ) | Km 2+715 F= 2,76 km2 Q (m3/s ) |
| --- | --- | --- |
| Qs | 0,033 | 0,026 |
| 50 | 1,15 | 0,91 |
| 10 | 4,32 | 3,41 |
| 5 | 5,47 | 4,31 |
| 2 | 7,05 | 5,56 |
| 1 | 8,40 | 6,62 |
| 0,5 | 9,79 | 7,72 |
| 0,1 | 13,29 | 10,48 |

### 7.0 PRZEPŁYWY MIARODAJNE I KONTROLNE

Zgodnie z  obwiązującymi przepisami tereny wsi Mokrzeszów winny być chronione na :

- tereny zabudowane na przepływ wielkiej wody o prawdopodobieństwie pojawienia się p=1% ( raz na 100 lat ),

- otwory przepustów pod drogami gminnymi i pod dojazdami do posesji p=2%( raz na 50 lat ),

- otwory przepustów pod drogami powiatowymi p=1% ( raz na 100 lat ).

Poniżej w tabeli zamieszczono wyniki obliczeń hydraulicznych istniejących budowli na rowie Kotarba . Z pośród wszystkich budowli komunikacyjnych na rozpatrywanym odcinku zaledwie  5 pośród nich przepuszcza wodę wielką o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2 % jednakże z uwagi na ich zły stan techniczny muszą zostać rozebrane. Pozostałe przepuszczają przepływy które stanowią od 14 do 90   %.wymaganego prawem natężenia przepływu dlatego też muszą zostać rozebrane i odbudowane do parametrów które zapewnia przepuszczenie wody miarodajnej o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2 %. Ogółem rozbiórki wymaga   17  szt budowli  komunikacyjnych.

|  |  | Kotarba km 2+023 - 4+036 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilometr | F | U | Rh2/3 | 1/n | I 1/2 | v | Q | Qk ,Qm. |
|  | (m2) | ( m ) |  |  |  | ( m/s ) | ( m3/s ) | ( m3/s ) |
| 2+121 | 3,107 | 4,95 | 0,733 | 45,45 | 0,150 | 4,99 | 15,52 |  |
| 2+164 | 2,900 | 4,62 | 0,732 | 40,00 | 0,148 | 4,33 | 12,56 |  |
| 2+314 | 1,495 | 3,60 | 0,556 | 45,45 | 0,097 | 2,45 | 3,65 | Q1% = 8,40 m3/s |
| 2+442 | 1,575 | 3,60 | 0,576 | 45,45 | 0,114 | 2,98 | 4,71 | : |
| 2+381 | 1,856 | 4,05 | 0,594 | 45,45 | 0,101 | 2,75 | 5,09 | Q2% = 7,05 m3/s: |
| 2+515 | 1,570 | 6,28 | 0,397 | 66,66 | 0,092 | 2,44 | 3,84 | : |
| 2+530 | 1,990 | 4,05 | 0,623 | 45,45 | 0,081 | 2,30 | 4,57 | : |
| 2+574 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,157 | 4,29 | 3,36 | : |
| 2+574 | 0,877 | 2,67 | 0,476 | 45,45 | 0,157 | 3,39 | 2,97 | : |
| 2+668 | 1,775 | 3,80 | 0,602 | 45,45 | 0,096 | 2,62 | 4,65 | : |
| 2+702 | 1,170 | 3,10 | 0,522 | 45,45 | 0,079 | 1,88 | 2,20 | Q1% = 6,62 m3/s |
| 2+750 | 2,990 | 4,80 | 0,729 | 45,45 | 0,0794 | 2,63 | 7,86 |  |
| 2+846 | 1,377 | 3,35 | 0,553 | 45,45 | 0,133 | 4,41 | 13,17 | Q2% =5,56 m3/s: |
| 2+894 | 2,66 | 3,90 | 0,775 | 45,45 | 0,121 | 4,27 | 11,35 |  |
| 2+927 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,138 | 3,77 | 2,96 |  |
| 3+003 | 0,502 | 2,512 | 0,342 | 66,66 | 0,138 | 3,14 | 1,58 | : |
| 3+271 | 0,785 | 3,14 | 0,410 | 66,66 | 0,116 | 3,17 | 2,49 | : |
| 3+250 | 0,621 | 2,200 | 0,436 | 45,45 | 0,112 | 2,19 | 1,36 | : |
| 3+371 | 0,720 | 2,500 | 0,436 | 45,45 | 0,118 | 2,340 | 1,69 | : |
| 3+386 | 0,810 | 2,500 | 0,472 | 45,45 | 0,118 | 2,53 | 2,05 | : |
| 3+461 | 0,478 | 3,454 | 0,268 | 66,66 | 0,116 | 2,07 | 0,99 | : |
| 3+554 | 1,400 | 3,400 | 0,553 | 45,45 | 0,193 | 4,85 | 6,80 | : |
| 3+569 | 1,105 | 2,900 | 0,525 | 45,45 | 0,094 | 2,24 | 2,48 | : |
| 3+630 | 1,130 | 3,768 | 0,448 | 66,66 | 0,155 | 4,63 | 5,23 | : |
| 3+664 | 1,130 | 3,768 | 0,448 | 66,66 | 0,129 | 3,85 | 4,35 | : |
| 3+741 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,157 | 4,16 | 3,26 |  |
| 3+775 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,109 | 2,88 | 2,26 |  |
| 3+889 | 0,840 | 2,604 | 0,470 | 45,45 | 0,133 | 2,84 | 2,39 |  |
| 3+998 | 0,910 | 2,700 | 0,484 | 45,45 | 0,119 | 2,62 | 2,38 |  |
| 3+998 | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,119 | 3,15 | 2,47 |  |
| 4+036 wylot | 1,95 | 6,600 | 0,443 | 45,45 | 0,119 | 2,40 | 4,68 |  |
| 4+036 wlot do mostu | 0,785 | 3,14 | 0,397 | 66,66 | 0,119 | 3,15 | 2,47 |  |

8. PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE PRZEWIDZIANYCH  DO WYKONANIA URZĄDZEŃ  WODNYCH.

8.1 Regulacja rowu

Regulacja koryta rowu obejmuje odcinek 2022 mb we wsi Mokrzeszów Dolny.

W ramach regulacji projektowane są :

- budowa stopni : w km   2+605 oraz 4+029

- odbudowę 17 przepustów dojazdowych do posesji,

- wykonanie 92 mb rurociągów śr. 1500 mm, oraz 61 mb rurociągów śr. 1200 mm

- odbudowę dwóch stawów  wraz z ujęciami w km 2+746  3+379 rowu.

- Budowę nowego ujęcia wody w km 2+609 dla potrzeb  istniejącego stawu zlokalizo-wanego na dz. 230/4,

- Przebudowę nitek wodociągowych krzyżujących się z korytem rowu Kotarba,

Główne parametry koryta rowu :

a/ szerokość w dnie b= 0,8 m. , b=1,0 m. ,b=1,5 m.

b/ nachylenie skarp 1:m = 1:1,25  , murów oporowych 5:1

c/ spadek podłużny niwelety dna J=  od 6,5 do 20 %o

d/ średnia głębokość koryta h= 1,5 m,

e/ promienie łuków trasy regulacyjnej R= od 8 do 87  m

f/ umocnienie koryta ;

Typ A –  przekrój trapezowy  o szerokości dna 1,0 m. do km 2+587 a powyżej  b=0,8 m , umocnienie stopy skarpy i skarpy  materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm  pasem  1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw.  W dnie płyta betonowa perforowana 100 x 50 x 8 cm przybita   kołkami średnicy 5 cm i dł. ca 60 cm ( dwa kołki na 1 szt. płyty ).Płyta ułożona zostanie na podsypce z pospółki gr. 10 cm. Łączna długość w/w ubezpieczenia 988 mb.

Zestawienie odcinków zabudowanych wg. Typu A

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka |
| --- | --- |
| 2+024- 2+128 | 104 |
| 2+145-2+325 | 180 |
| 2+409-2+454 | 45 |
| 2+459-2+528 | 69 |
| 2+550-2+587 | 37 |
| 2+611-2+702 | 91 |
| 2+708-2+720 | 12 |
| 2+740-2+750 | 10 |
| 2+813-2+833 | 20 |
| 2+869-2+911 | 42 |
| 3+216-3+294 | 78 |
| 3+302-3+369 | 67 |
| 3+643-3+690 | 47 |
| 3+699-3+719 | 20 |
| 3+735-3+744 | 9 |
| 3+750-3+763 | 13 |
| 3+788-3+806 | 18 |
| 3+827-3+856 | 29 |
| 3+914-3+998 | 84 |
| 4+032-4+046 | 14 |
| Razem | 988 mb |

Typ B -Przekrój mieszany tj. z lewej lub prawej strony mur kamienny natomiast brzeg przeciwległy wykonany w formie skarpy ziemnej o nachyleniu 1:1,25. Szerokość dna 110 cm.

Dno umocnione zostanie płytą betonową perforowaną o wymiarach 100 x 50 x 8 cm ułożoną na podsypce z pospółki gr. 10 cm. Płyta zastabilizowana zostanie poprzez jej przybicie kołkami drewnianymi  śr. 5 cm i dł. 60 cm ( dwa kołki na sztukę płyty ). Skarpa  umocniona  zostanie   materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm  pasem  1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw.  Mur o parametrach : szerokość górą 50 cm ,nachylenie ściany odwodnej  5:1, średnia wysokość muru 150 cm. Mur z kamienia na zaprawie cementowej wykonany zostanie na fundamencie ( mur na zaprawie) o szerokości 100 cm i wysokości 50 cm. Odwodnienie zamurza  poprzez wykonanie filtru odwrotnego  o przekroju 0,25 x 0,30 x 0,30 cm wykonanym w miejscach wlotu do sączków ceramicznych śr. 7,5 cm ułożonych  co dwa metry -na przemian raz w pobliżu dna( ca 15 cm powyżej )  a następnie w środkowej części wysokości muru . W przypadku dł. muru wynoszącej ponad 15 mb mur i fundament oddylatować poprzez ułożenie dylatacji z dwóch warstw papy na lepiku. Długość łączna  w/w typu ubezpieczenia L=428 mb.

Zestawienie odcinków zabudowanych wg. Typu B

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka |
| --- | --- |
| 2+134-2+145 | 11 |
| 2+331-2+390 | 59 |
| 2+395-2+409 | 14 |
| 2+535-2+550 | 15 |
| 2+720-2+740 | 20 |
| 2+757-2+786 | 29 |
| 2+833-2+864 | 31 |
| 2+916-2+936 | 20 |
| 3+141-3+216 | 75 |
| 3+536-3+570 | 34 |
| 3+690-3+699 | 9 |
| 3+723-3+735 | 12 |
| 3+763-3+787 | 24 |
| 3+806-3+827 | 21 |
| 3+856-3+893 | 37 |
| 3+897-3+914 | 17 |
| Razem : | 428 mb |

Typ C– Przekrój żłobu kamiennego z umocnieniem dna i skarp kamieniem na zaprawie cementowej. Szerokość regulacyjna b=1,5  m. Skarpy umocnione murami o parametrach ; szerokość górą 0,5 m , nachyleniu  ściany odwodnej  5:1 i średniej wysokości 150 cm .Fundament wykonany jako mur kamienny  gr.  50 cm., szerokości 100 cm.  Dno ubezpieczone zostanie okładziną kamienną gr 25 cm na podkładzie z betonu B-15  gr. 15 cm . Dno od muru oddylatowane zostanie dwoma warstwami papy na lepiku. Parametry muru i jego odwodnienia tj. filtru odwrotnego oraz sączków jak w typie ubezpieczenia B. Łączna długość w/w ubezpieczenia  L= 345 mb.

Zestawienie odcinków zabudowanych wg. Typu C

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka |
| --- | --- |
| 2+599-2+611 | 12 |
| 2+786-2+813 | 27 |
| 2+936-2+945 | 9 |
| 3+018-3+141 | 123 |
| 3+368-3+383 | 15 |
| 3+412-3+477 | 65 |
| 3+483-3+536 | 53 |
| 3+575-3+592 | 17 |
| 4+008-4+032 | 24 |
| Razem : | 345 mb |

W miejscach gdzie mury oporowe stykają się z drogami gminnymi bądź miejscami ogólnie dostępnymi na murach oporowych  przewidziano wykonać  bariery  ochronne stalowe z  : słupek z dwuteownika 80 mm , pochwyt rura stalowa śr. 83/3,5 mm  przeciąg  rura śr.30/3 mm. Szczegóły  konstrukcyjne balustrady przedstawiono na załączonym rysunku .

Ogólna długość barier ochronnych wyniesie ; brzeg prawy 205 mb , brzeg lewy 202 mb.  Lokalizację  barier przedstawiono w poniższym zestawieniu :

| Brzeg prawy rowu Kotarba | Brzeg lewy rowu Kotarba |
| --- | --- |
| Km rowu | długość | Km rowu | długość |
| 2+331-2+374 | 43 | 2+374-2+390 | 16 |
| 2+720-2+740 | 20 | 2+395-2+409 | 14 |
| 2+918-2+993 | 75 | 2+535-2+550 | 15 |
| 3+368-3+383 | 15 | 3+412-3+477 | 65 |
| 3+763-3+788 | 25 | 3+483-3+536 | 53 |
| 3+856-3+865 | 9 | 3+575-3+592 | 17 |
| 4+008-4+026 | 18 | 3+805-3+827 | 22 |
| Razem | 205 mb | Razem | 202 mb |

Rurociągi- w związku z tym , że  koryto Kotarby  na niektórych odcinkach swej trasy jest obecnie przykryte-zarurowane co wiąże się z istniejącą zabudową i użytkowaniem działek istniejące rurociągi z uwagi na niewystarczające światło zostaną  przebudowane .

Projektuje się wykonać nowe odcinki zabudowane poprzez ułożenie rurociągów żelbetowych o średnicach 1500 i 1200 mm ułożonych na fundamencie betonowym gr. 25 cm wykonanym z betonu B-20.Rurociągi na stykach uszczelnić zaprawą cementową.

Łączna długość rurociągów 153 mb w tym rurociągu 1500 mm – 92 mb ,natomiast 1200 mm –61 mb.

Rurociągi ułożone zostaną na działkach stanowiących własność  ;

Dz. 895 dr ,951 dr – Urząd Gminy Świdnica ,

Dz. 283 – Hnatów Marian, Hnatów Wanda Świdnica ul.Ks.Jadwigi 16/4

Dz. 258- Strojek Irena Mokrzeszów 77.

Zestawienie odcinków zabudowanych rurociągami wraz z wydatkami

| Odcinek rowu od .. do .. | Długość odcinka | Spadek dna (‰) | Wydatek Q ( m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1500 mm |  |  |  |
| 2+945-2+957 | 12 | 11,1 | 7,40 |
| 3+383-3+412 | 29 | 20,0 | 9,90 |
| 3+592-3+643 | 51 | 20,0 | 9,90 |
| Razem : | 92 mb | x | x |
| (1200 mm + ( 800 mm |  |  |  |
| 2+957-3+018 | 61 | 11,1 | 7,19 |
| Razem : | 61 mb | x | x |
| Łącznie : | 153 mb | x | x |

Wydatki poszczególnych otwartych odcinków regulacyjnych rowu wyniosą po regulacji :

| Kilometr | h | a | n-m | m.-s | b | F | U | Rh2/3 | n | 1/n | J | v | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / m./ | / m. / |  |  | / m. / | / m2 / | / m. / |  |  |  | %o | (m./s) | /m3/s/ |
| 2+023-2+121 | 1,20 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4 | 3,00 | 4,84 | 0,727 | 0,022 | 45,45 | 0,0065 | 2,7 | 7,99 |
| 2+125-2+131 | 1,42 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 3,059 | 2,88 | 4,72 | 0,720 | 0,020 | 50 | 0,0065 | 2,9 | 8,36 |
| 2+131-2+314 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4,125 | 3,20 | 5,00 | 0,743 | 0,022 | 45,45 | 0,0065 | 2,7 | 8,72 |
| 2+314-2+400 | 1,35 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,958 | 2,67 | 4,54 | 0,703 | 0,020 | 50 | 0,008 | 3,1 | 8,39 |
| 2+400-2+710 | 1,20 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4 | 3,00 | 4,84 | 0,727 | 0,022 | 45,45 | 0,008 | 3,0 | 8,87 |
| 2+710-2+742 | 1,20 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 4 | 3,00 | 4,84 | 0,727 | 0,022 | 45,45 | 0,008 | 3,0 | 8,87 |
|  | 1,15 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 3,875 | 2,80 | 4,68 | 0,711 | 0,022 | 45,45 | 0,01 | 3,2 | 9,05 |
| 2+742-2+768 | 1,10 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,65 | 2,01 | 3,89 | 0,643 | 0,020 | 50 | 0,014 | 3,8 | 7,64 |
| 2+768-2+800 | 0,95 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,88 | 1,61 | 3,44 | 0,602 | 0,017 | 58,82 | 0,014 | 4,2 | 6,73 |
| 2+800-2+813 | 1,00 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,3 | 2,05 | 4,00 | 0,641 | 0,022 | 45,45 | 0,014 | 3,4 | 7,06 |
| 2+813-2+849 | 1,10 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,65 | 2,01 | 3,89 | 0,643 | 0,020 | 50 | 0,014 | 3,8 | 7,64 |
| 2+849-2+900 | 1,00 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,3 | 2,05 | 4,00 | 0,641 | 0,022 | 45,45 | 0,014 | 3,4 | 7,06 |
| 2+900-2+927 | 1,10 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,65 | 2,01 | 3,89 | 0,643 | 0,020 | 50 | 0,014 | 3,8 | 7,64 |
| 3+000-3+059 | 1,10 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,55 | 2,39 | 4,32 | 0,674 | 0,022 | 45,45 | 0,0117 | 3,3 | 7,93 |
| 3+059-3+070 | 1,10 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,595 | 1,98 | 3,88 | 0,638 | 0,020 | 50 | 0,0117 | 3,5 | 6,82 |
| 3+070-3+120 | 1,00 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,70 | 3,54 | 0,614 | 0,017 | 58,82 | 0,0117 | 3,9 | 6,64 |
| 3+120-3+185 | 1,10 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,595 | 1,98 | 3,88 | 0,638 | 0,020 | 50 | 0,0117 | 3,5 | 6,82 |
| 3+185-3+179 | 1,10 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,55 | 2,39 | 4,32 | 0,674 | 0,022 | 45,45 | 0,0117 | 3,3 | 7,93 |
| 3+400-3+523 | 1,05 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,92 | 1,80 | 3,64 | 0,624 | 0,017 | 58,82 | 0,0112 | 3,9 | 6,98 |
| 3+523-3+557 | 1,05 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,425 | 2,22 | 4,16 | 0,658 | 0,022 | 45,45 | 0,0112 | 3,2 | 7,02 |
| 3+630-3+800 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,0168 | 3,7 | 6,93 |
|  | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,5 | 1,75 | 3,63 | 0,615 | 0,020 | 50 | 0,0168 | 4,0 | 6,97 |
| 3+800-3+820 | 1,00 | 1,00 | 0,2 | 1,25 | 2,45 | 1,73 | 3,62 | 0,610 | 0,020 | 50 | 0,0168 | 4,0 | 6,82 |
| 3+820-3+850 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,0168 | 3,7 | 6,93 |
| 3+850-3+907 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 2,5 | 1,75 | 3,63 | 0,615 | 0,020 | 50 | 0,0168 | 4,0 | 6,97 |
| 3+907-4+000 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,0168 | 3,7 | 6,93 |
| 4+000-4+015 | 0,90 | 1,50 | 0,2 | 0,2 | 1,86 | 1,51 | 3,34 | 0,590 | 0,017 | 58,82 | 0,016 | 4,4 | 6,64 |
| 4+015-4+036 | 0,95 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,175 | 1,89 | 3,84 | 0,623 | 0,022 | 45,45 | 0,016 | 3,6 | 6,76 |

8.2 Stopnie redukcyjne.

Projektowane stopnie pełnić będą rolę redukcji spadku , stabilizacji dna rowu jak i stworzą możliwość pogłębienia dna w rejonie nitek  gazociągowych  które z uwagi na niewłaściwe rzędne  blokują obecnie przepływ wód wielkich.  Parametry stopni:

w  km   2+605

a/ spad h=0,3 m,

b/ rzędna korony stopnia 278,25 m. npm rzędna dna  277,75 m. npm.

c/ światło b= 1,50 m,

d/  stopień konstrukcji betonowo-kamiennej

w km 4+029

a/ spad h=0,5 m,

b/ rzędna korony stopnia 258,00 m. npm, rzędna dolnego stanowiska 257,70 m. npm.

c/ światło b= 1,50 m,

d/ stopień konstrukcji betonowo-kamiennej

  - Budowle komunikacyjne

Przepusty

Celem umożliwienia komunikacji przez rów w miejscach istniejących budowli komunikacyjnych-przepustów przewidziano ich przebudowę polegającą przede wszystkim na powiększeniu ich światła. Wszystkim przepustom przejazdowym nadano światło kołowe poprzez ułożenie kręgów żelbetowych o  średnicy 1500 mm i spadku dna J=2%.

Wydatek tak ułożonego przepustu wyniesie :

 1500 mm  - F=1,76 m2 ,  Rh 2/3 =0,520 ,  spadek i = 20 ‰

wsp. chropowatości   n = 0,015

Q= 8,62 m3/s.(Q2%=7,05 m3/s

Lokalizację przepustów na rowie przedstawiono w poniższym zestawieniu :

| Lp | Odcinek rowu od .. do .. | Długość przepustu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2+128-2+134 | 6 |
| 2 | 2+324-2+331 | 7 |
| 3 | 2+390-2+395 | 5 |
| 4 | 2+454-2+459 | 5 |
| 5 | 2+528-2+535 | 7 |
| 6 | 2+587-2+599 | 12 |
| 7 | 2+702-2+708 | 6 |
| 8 | 2+750-2+757 | 7 |
| 9 | 2+864-2+869 | 5 |
| 10 | 2+911-2+916 | 5 |
| 11 | 3+294-3+302 | 8 |
| 12 | 3+477-3+483 | 6 |
| 13 | 3+570-3+575 | 5 |
| 14 | 3+719-3+723 | 4 |
| 15 | 3+744-3+750 | 6 |
| 16 | 3+893-3+897 | 4 |
| 17 | 3+998-4+008 | 10 |
|  | Razem : | 108 mb |

#### Kładka

Celem umożliwienia komunikacji między działkami nr 235/1 a 234 – własność Kondziarz Zbigniew Mokrzeszów 71A  w km 2+567-2+569 rowu przewidziano wykonać kładkę  dla pieszych o szerokości B=2,0 m.

Rzędna dna rowu w m. kładki  257,23 m. npm, rzędna spodu konstrukcji kładki 259,00 m. npm. Kładka wykonana zostanie jako konstrukcja stalowa z poszyciem drewnianym.

Szczegóły konstrukcyjne kładki przedstawiono na rysunku  nr 12

# 8.4 Odbudowa rowów

Na trasie  do regulacji rowu Kotarba zajdzie potrzeba odbudowy rowów  bocznych  które to mają ujście do Kotarby.

Rowy boczne   odbudowane zostaną na odcinkach ujścia do Kotarby tj. na odcinku po 10 mb  do parametrów : szerokość w dnie b=0,6 m.,  1:m. =1:1,5 dno i skarpy ( skarpy pasem 1,0 m. ) umocnić płytą betonową z otworami .

  - Odbudowa stawów

Działki  na której  planuje się odbudowę  stawu  nr 1 –dz. 243/1 , 243/2  oraz stawu nr 2 dz.282 przylegają do rowu Kotarba  – obręb Mokrzeszów    gm. Świdnica .Właścicielami w/w działek jest Urząd Gminy w Świdnicy.

Powierzchnie poszczególnych działek wynoszą :

Dz. 243/1  - 314  m2

Dz. 243/2  - 1081 m2

Dz. 282     - 800   m2

8.5.1 Staw nr 1 –dz.243/1 , 243/2

Podstawowe dane stawu :

Powierzchnia całkowita ze skarpami Fc= 0,09 ha

Powierzchnia lustra wody Fw = 0,065 ha

Pojemność całkowita  Vcał = 440 m3

Maksymalna głębokość = 0,75 m. ,

Rzędna dozwolonego piętrzenia   259,45 m. npm,

Wysokość stojaka mnicha H= 1,20 m.

Długość leżaka- rurociągu odprowadzającego wodę do Kotarby  L= 19 m.

Długość rurociągu PVC śr.110 mm doprowadzającego wodę L= 7,5 m

Maksymalny wydatek przelewu stojaka mnicha :

[ m3/s ]	gdzie: 	 - wsp. wydatku	 = 0,59

b - szerokość strumienia wody [ m ]		                                                               h - grubość warstwy przelewowej

h = 2 z ; z - wysokość jednej deski

z = 20 cm ( h = 40 cm

0,22  m3/s

##### Wydatek  leżaka mnicha

Średnica leżaka  200 mm  spadek i1 = 2,6 ‰

Wsp. chropowatości   n = 0,013

[ m3/s ]

gdzie : Q - przepływ  w  rurociągu     m3/s

F - przekrój  rurociągu    -  0.031 m2

R - promień  hydrauliczny        0.20 : 4 = 0.05

Q = 0,016 m3/s= 16 dm3/s

#### Ujęcie wody

Jako ujęcie wody do stawu planuje się wykonać  na rowie Kotarba w km 2+746 ( przekrój trapezowy koryta ) gurt betonowy poprzeczny gr. 50 cm.w który wmontowany zostanie ceownik 65 mm. Elementem piętrzącym będą szandorki drewniane gr 51 mm umożliwiające piętrzenie  wody do rz. 259,60  m. npm przy rzędnej dna 259,20 m. npm.

Szerokość  zastawki szandorowej w świetle dna 100 cm.

Woda po spiętrzeniu na zastawce kierowana będzie  rurociągiem PVC śr. 110 mm do stawu.

Rzędna dna wlotu rurociągu 259,45 m. npm. Rurociąg na wlocie uzbrojony zostanie w zasuwę odcinającą wodę o średnicy 100 mm.

Wydatek rurociągu doprowadzającego przy jego spadku I=2,6  ‰  wyniesie :

[ m3/s ]

gdzie : Q - przepływ  w  rurociągu     m3/s

F - przekrój  rurociągu    -  0.0095 m2

R - promień  hydrauliczny        0.11 : 4 = 0.0275

Q = 0,004 m3/s= 4 dm3/s

Przy pojemności stawu V= 440 m3  jego czas napełnienia w/w przepływem wyniesie1,3 dnia.

W okresach letnich do podtrzymania zalewu stawu wymagany przepływ uzupełniający straty wyniesie 0,065ha x 0,5 dm3/s/ha = 0,03 dm3/s.

8.5.2 Staw nr 2 –dz. 282

Podstawowe dane stawu :

Powierzchnia całkowita ze skarpami Fc= 0,05 ha

Powierzchnia lustra wody Fw = 0,032 ha

Pojemność całkowita  Vcał = 280 m3

Maksymalna głębokość = 0,95 m. ,

Rzędna dozwolonego piętrzenia  267,40 m. npm,

Wysokość stojaka mnicha H= 1,20 m.

Długość leżaka- rurociągu odprowadzającego wodę do Kotarby  L= 6,5 m.

Długość  rurociągu  PVC śr 110 mm doprowadzającego wodę do stawu L=  32 mb.

Maksymalny wydatek przelewu stojaka mnicha :

[ m3/s ]	gdzie: 	 - wsp. wydatku	 = 0,59

b - szerokość strumienia wody [ m ]		                                                               h - grubość warstwy przelewowej

h = 2 z ; z - wysokość jednej deski

z = 20 cm ( h = 40 cm

0,22  m3/s

##### Wydatek  leżaka mnicha

Średnica leżaka  200 mm  spadek i1 = 7 ‰

Wsp. chropowatości   n = 0,013

[ m3/s ]

gdzie : Q - przepływ  w  rurociągu     m3/s

F - przekrój  rurociągu    -  0.031 m2

R - promień  hydrauliczny        0.20 : 4 = 0.05

Q = 0,027 m3/s= 27 dm3/s

#### Ujęcie wody

Jako ujęcie wody do stawu planuje się wykonać  na rowie Kotarba w km 3+379 wmontowany w mur kamienny oraz gurt betonowy w dnie  ceownik 65 mm. Elementem piętrzącym będą szandorki drewniane gr 51 mm umożliwiające piętrzenie  wody do rz. 267,60  m. npm przy rzędnej dna 267,37m. npm.

Szerokość  zastawki szandorowej w świetle dna 150 cm.

Woda po spiętrzeniu na zastawce kierowana będzie  rurociągiem PVC śr. 110 mm do stawu.

Rzędna dna wlotu rurociągu 267,50 m. npm.

Rurociąg uzbrojony zostanie w zasuwę odcinającą śr. 100  mm.

Wydatek rurociągu doprowadzającego przy jego spadku I=2,6  ‰  wyniesie :

[ m3/s ]

gdzie : Q - przepływ  w  rurociągu     m3/s

F - przekrój  rurociągu    -  0.0095 m2

R - promień  hydrauliczny        0.11 : 4 = 0.0275

Q = 0,004 m3/s= 4 dm3/s

Przy pojemności stawu V=280 m3  jego czas napełnienia w/w przepływem wyniesie 0,8 doby.

W okresach letnich do podtrzymania zalewu stawu wymagany przepływ uzupełniający straty wyniesie 0,032 ha x 0,5 dm3/s/ha = 0,016 dm3/s.

8.6. Budowa ujęcia w km 2+609

W związku z pogłębieniem dna rowu zajdzie potrzeba przeniesienia istniejącego ujęcia wody do stawu zlokalizowanego na dz. 230/4 ( własność Węgłowski Tadeusz oraz UG Świdnica ). Celem utrzymania obecnej rzędnej w stawie tj.257,70 m. npm nastąpi przeniesienie ujęcia  z km 2+524 w km 2+609.

Parametry ujęcia :

- rzędna dna rowu 258,00 m. npm

- rzędna piętrzenia 258,25 m. npm

- rzędna wlotu rurociągu doprowadzającego wodę do stawu 258,10 m. npm,

- długość rurociągu doprowadzającego L= 90m  spadek dna J=  4 ‰

8.7 Polder zalewowy

W rejonie km 2+528-2+525   skarpę prawą rowu pozostawi się podobnie jak obecnie obniżoną o około 60 cm w stosunku do brzegu lewego. Na w/w odcinku powyższą skarpę ubezpieczy się brukiem kamiennym gr 25 cm na podkładzie betonowym gr.15-20 cm celem stworzenia  przelewu bocznego umożliwiającego przelanie się wód wielkich na dz. 233 ,która niegdyś sądząc po ukształtowaniu stanowiła staw.Rzędna przelewu bocznego 258,10 m. npm ,szerokośc przelewu 4 m. Obecnie ukształtowana  część dz. 233 o pow.  600m2 i głębokości  śr.  1,0 m. będzie w stanie zmagazynować ca 600m3 wody.

Odpływ wody z polderu do rowu Kotarba następować będzie poprzez wmontowany rurociąg

PVC śr. 315 mm i dł. L= 6 m.

Lokalizację polderu wraz z budowlami przedstawiono na planie sytuacyjno -wysokościowym.

8.8 Przebudowa  nitek wodociągowych

W związku z pogłębieniem dna rowu rzędu średnio 0,6-1,0 m. zajdzie konieczność

przebudowy-pogłębienia istniejących  nitek wodociągowych krzyżujących się z rowem .Zestawienie miejsc skrzyżowań wraz z  rzędnymi projektowymi przedstawiono w poniższym zestawieniu. Powyższe rozwiązania uzgodniono pozytywnie z  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o w Świdnicy.

# Zestawienie projektowanych przełożeń rurociągów wodociągowych

| Km | Średnica rurociągu | Typ zabudowy koryta | Rzędna dna rowu projek. | Rzędna góry rury osłonowej | Rura przewodowa PE(90 m | Rura osłonowa PE(160 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2+325 | 25 stal | A | 255,03 | 254,03 |  |  |
| 2+593 | 90 PVC | Przepust | 257,50 | 256,50 | 12,6 | 4,6 |
| 2+757 | 90 PVC | B | 259,39 | 258,39 | 14,5 | 6,5 |
| 2+879 | 90 PVC | A | 261,00 | 260,00 | 15 | 7 |
| 3+083 | 90 PVC | C | 263,67 | 262,67 | 14,5 | 6,5 |
| 3+302 | 90 PVC | Przepust | 266,30 | 265,30 | 12,6 | 4,6 |
| 3+483 | 90 PVC | Przepust | 268,82 | 267,82 | 12,6 | 4,6 |
| 3+630 | 25 stal | Przepust | 270,76 | 269,76 |  |  |
| 3+742 | 90 PVC | A | 272,80 | 271,80 | 15 | 7 |
| 3+865 | 25 stal | B | 275,05 | 274,05 |  |  |
| 4+012 | 25 stal | C | 277,47 | 276,47 |  |  |

9. WPŁYW   INWESTYCJI   NA  ŚRODOWISKO .

1.Projektowana regulacja rowu  wraz z odbudową stawów poza okresem realizacji nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko

2.Regulacja oraz przebudowa koryta przyczyni się do bezpiecznego przeprowadzenia przepływów powodziowych tj. zapewnienia ochrony  p.powodziowej terenów przybrzeżnych,

3.Wykonane roboty zahamują erozję koryta przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonanie zabezpieczeń co przyczyni się do uratowania szeregu drzew porastających na podmytych brzegach meandrującego koryta.

4.Projektowany zakres prac stworzy  możliwości –warunki do prowadzenia właściwej eksploatacji koryta przez jego administratora.

10. ZAKRES  WNIOSKOWANYCH  UPRAWNIEŃ .

Wnioskuje się udzielić pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Urzędu Gminy w Świdnicy  na :

- regulację rowu Kotarba w km 2+ 024-4+046 zgodnie z rozwiązaniami projektowymi to jest  korytem trapezowym z umocnieniem skarp materacami siatkowo-kamiennymi a dna płytą betonową perforowaną wg. typu A na dł. łącznej 988 mb , zabudową  ciężką – żłobem kamiennym wg. typu C na dł. łącznej 345 mb  oraz systemem mieszanym tj  z jednej strony skarpy murem kamiennym  z drugiej materacami siatkowo-kamiennymi i dnem umocnionym płytami betonowymi perforowanymi –typ ubezpieczenia B na dł. 428 mb.

- wykonanie stopni w km 2+605 o wysokości spadu H=0,5 m. oraz w  4+029 o wysokości spadu H=0,3 m.

- wykonania rurociągów żelbetowych  (1500 mm na długości 92 mb oraz (1200 mm na długości 61 mb.

- wykonaniu 17 szt przepustów komunikacyjnych żelbetowych o średnicy 1500 mm i spadku dna J=2%,

- wykonaniu kładki dla pieszych dla  komunikacji między działkami nr 235/1 a 234  w km

2+568  rowu o szerokości B=2,0 m. Rzędna dna rowu w m. kładki  257,23 m. npm, rzędna

spodu konstrukcji kładki 259,00 m. npm. Kładka wykonana zostanie jako konstrukcja

stalowa z poszyciem drewnianym.

- wykonanie odbudowy dwóch stawów przyległych do rowu –obiektów małej retencji    zlokalizowanych na działkach nr 243/1, 243/2 –staw nr 1 o pojemności V=500m3 i piętrzeniu  w nim wody do rzędnej  259,45 m. npm ,oraz na dz. 282-staw nr 2 o pojemności V=320m3 i piętrzeniu wody  267,40 m. npm.

- wykonanie ujęć wody do w/w stawów ; w km 2+746 dla stawu nr 1 ( rz. dna 259,20 ,rz. piętrzenia 259,60 m. npm )  i w km 3+379 dla stawu nr 2 ( rz. dna 267,37 , rz. piętrzenia 267,40 m. npm ).

- wykonanie  ujęcia szandorkowego wodę  w km 2+609 do istniejącego stawu położonego na działce 230/4 wraz z wykonaniem rurociągu doprowadzającego wodę PVC śr. 160 mm o długości L=  88 m m. Rzędna dna rowu w m. ujęcia 258,00 m. npm  rzędna wlotu rurociągu 258,10  rz. piętrzenia 258,25 m. npm.

- wykonanie przebudowy nitek wodociągowych pod dnem rowu wg poniższego zestawienia

| Km rowu | Średnica rurociągu | Rzędna dna rowu projek. | Rzędna góry rury osłonowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 2+325 | 25 stal | 255,03 | 254,03 |
| 2+593 | 90 PVC | 257,50 | 256,50 |
| 2+757 | 90 PVC | 259,39 | 258,39 |
| 2+879 | 90 PVC | 261,00 | 260,00 |
| 3+083 | 90 PVC | 263,67 | 262,67 |
| 3+302 | 90 PVC | 266,30 | 265,30 |
| 3+483 | 90 PVC | 268,82 | 267,82 |
| 3+630 | 25 stal | 270,76 | 269,76 |
| 3+742 | 90 PVC | 272,80 | 271,80 |
| 3+865 | 25 stal | 275,05 | 274,05 |
| 4+012 | 25 stal | 277,47 | 276,47 |

11.OPIS  W JĘZYKU  NIETECHNICZNYM

Wykonanie robót regulacyjnych na rowie Kotarba R-C  w m. Mokrzeszów  gm. Świdnica polegać będzie na pogłębieniu dna rowu , poszerzeniu dna do szerokości  0,8 , 1,0 i 1,5 m.

W ramach prac regulacyjnych w rejonie zabudowań koryto rowu  zostanie umocnione –brzegi  murami kamiennymi na zaprawie cementowej natomiast dno  płytami , brukiem kamiennym  ułożonym na warstwie betonu. Poza terenem zabudowany skarpy zostaną złagodzone do nachylenia 1:1,25 i umocnione materacami siatkowo-kamiennymi gr 17 cm.

Dla złagodzenia trasy i przepuszczenia wód powodziowych koryto na niektórych odcinkach

rowu zostanie złagodzone poprzez likwidację ostrych łuków ( meandrów )

Przepusty na trasie rowu powodujące  wylewy wód zostaną również przebudowane  celem swobodnego przepuszczenia wód wielkich. W ramach odbudowy obiektu przewidziano również odbudowe na działkach należących do gminy dwóch stawów rybnych przyległych do rowu. Powyższa odbudowa polegać będzie na  odmuleniu-wykopach w dnie stawów oraz wykonaniu ujęć i zrzutów wody z w/w stawów.

- INSTRUKCJA  GOSPODAROWANIA  WODĄ.

  - Koryto rowu

Koryto rowu Kotarba  na odcinku objętym regulacją  posiadać będzie   parametry , które zapewniają ,że wody średnie jak i powodziowe w sposób swobodny będą przepuszczone przez wieś .

W trakcie występowania wód powodziowych szczególną uwagę  zwrócić należy  na przepływ  zanieczy-szczeń typu kłody drzew ,gałęzi  bądź inne  w rejonie przepustów  przy których ekipy ratownicze   winny pełnić stałe dyżury w trakcie akcji powodziowej .

Koryto rowu  na odcinku objętym regulacją po jej zrealizowaniu  wymagać będzie przepro-wadzania rokrocznych   zabiegów konserwacyjnych polegających na wykaszaniu skarp , wycince  zakrzaczeń ze skarp i dna oraz odmuleniu  dna .

Remonty ubezpieczeń przeprowadzane będą w miarę starzenia się ubezpieczeń i polegać będą na uzupełnianiu  ubytków spoin murów, podbudowie fundamentów ewentualnym uzupełnia-niu ubytków  skarp po przejściu wód powodziowych.

  - Stawy

W trakcie normalnej eksploatacji ujęcia to jest przy wodach niskich i średnich

wlot do rurociągu ujęcia może być otwarty gdyż wydatki  rurociągów  wlotowych  nie zagrażają bezpieczeństwu obiektu -zrzut wody ze stawu poprzez leżak mnicha jest w stanie  przeprowadzić w sposób bezpieczny w/w przepływ  .

W trakcie eksploatacji stawu należy prowadzić bieżącą konserwację polegającą na:

-czyszczeniu lustra wody z liści i roślinności wodnej

-usuwaniu zanieczyszczeń osadzających się w obrębie  wlotu  do ujęcia

-wykaszaniu skarp grobli , wykaszaniu skarp rowu ,uzupełnianiu

ewentualnych uszkodzeń skarp spowodowanym falowaniem wody

-utrzymywaniu urządzeń spustowych w pełnej sprawności

W trakcie wystąpienia wód wielkich w korycie  rowu   wskazane jest  wyjęcie szandorów piętrzących wodę oraz zamknięcie zasuwy na rurociągu wlotowym .Powyższe  spowoduje nie zamulanie stawu oraz da pewność swobodnego przejścia wód wielkich przez koryto rowu.

Po przejściu wód wielkich z uwagi na charakter ujęcia- boczne należy usunąć z koryta rowu odłożony namuł ewentualny rumosz ,który zanosić będzie wlot ujęcia.

Z uwagi na niewielkie piętrzenie w rowie   – 0,40 m. oraz jego niewielką pow. zalewu obiekt nie stwarza zagrożeń dla gruntów położonych poniżej .

13. STRONY   ZAINTERESOWANE

1. Urząd Gminy Świdnica

ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica

2. Starostwo Powiatu Świdnica

3. Świdnicki Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji

Sółka z o.o  ul. Wrocławska 10  58-100 Świdnica

4.DZMiUW we Wrocławiu O/Świdnica

ul. Polna Droga 1  58-100 Świdnica

5.RZGW we Wrocławiu

ul. Norwida 34  50-950 Wrocław.

6.Sołectwo wsi Mokrzeszów

7.PZW Zarząd Okręgu Wałbrzych

ul.Kościelna 6

58-300 Wałbrzych

14. DECYZJE , UZGODNIENIA

1.Decyzja nr 8/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr pisma DIIT-7331?CP-3/3/06 z dnia 1/09.2006 roku,

2.Uzgodnienie z Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy

Sp. z o.o  - nr TT/403/333/2006 z dnia 12.07.2006 roku.

Kserokopie w/w dokumentów w załączeniu.